PATVIRTINTA

Kaišiadorių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. V1E-275

# AB „ACHEMA“ IŠORĖS AVARINIS PLANAS

# Kaišiadorys

2016

TURINYS

|  | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl pavojingo objekto AB „Achema“ išorės avarinio plano patvirtinimo“ |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bendrosios nuostatos | 4 |
| 1.1. | AB „ACHEMA“ išorės avarinio plano suderinimas | 4 |
| 1.2. | Plano paskirtis, tikslas ir uždaviniai | 5 |
| 2. | INFORMACIJA APIE PAVOJINGĄJĮ OBJEKTĄ | 6 |
| 2.1. | Pavojaus šaltiniai | 6 |
| 2.2 | Pavojingų zonų pagal vėjo kryptį schema | 7 |
| 3. | PLANO AKTYVINIMAS IR ATŠAUKIMAS | 8 |
| 3.1. | Informacijos, apie avariją gavimas | 8 |
| 3.2. | Reikia gauti sekančią informaciją | 8 |
| 3.3. | Skubus pavojaus skelbimas ir evakuacijos organizavimas | 9 |
| 4. | PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO APIE DIDELĘ PRAMONINĘ AVARIJĄ ORGANIZAVIMAS. | 10 |
| 4.1. | Gyventojų įspėjimas: Plano priedas Nr.4. | 10 |
| 4.2. | Už ryšius su savivaldybių administracijomis (kurios patenka į avarijos užteršimo zoną) yra atsakingas AB „Achema“ technikos direktorius – ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovas | 11 |
| 4.3. | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos vyresniojo specialisto civilinei saugai veiksmai, gavus II lygio pavojingojo objekto pranešimą apie įvykusią avariją | 11 |
| 5. | INFORMACIJOS APIE DIDELĘ PRAMONINĘ AVARIJĄ TEIKIMO TVARKA | 11-13 |
| 6. | AVARIJOS LIKVIDAVIMO VEIKSMŲ ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS | 13 |
| 6.1. | Įvykus avarijai (gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai) Savivaldybės operacijų centras atlieka šias funkcijas | 13-14 |
| 6.2. | Įvykus avarijai (gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai) Savivaldybės ekstremalių situacijų komisija (toliau – Savivaldybės ESK) vykdo šias funkcijas | 14 |
| 6.3. | Viešosios tvarkos palaikymo pajėgų funkcijos | 15 |
| 6.4. | Kauno APGV Kaišiadorių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Kaišiadorių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba | 15 |
| 6.5. | Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų funkcijos | 16 |
| 6.6 | VŠĮ Kaišiadorių greitosios medicinos pagalbos stoties veiksmai | 16-18 |
| 6.7. | VŠĮ Kaišiadorių ligoninės veiksmai | 18-19 |
| 7. | Gyventojų evakavimas | 19 |
| 7.1. | Gyventojų evakavimo tvarka | 19 |
| 7.2. | Sprendimo evakuoti gyventojus priėmimas ir vadovavimas evakavimui | 20-21 |
| 7.3. | Veiksmai skubaus gyventojų evakavimo atveju | 21-22 |
| 7.4. | Teritorija, į kurią bus evakuojami žmonės | 22 |
| 7.5. | Gyventojų evakavimo aprūpinimas: | 22-23 |
| 7.5.1. | Aprūpinimas transportu | 22 |
| 7.5.2. | Medicininis aprūpinimas | 22 |
| 7.5.3. | Materialinis-techninis aprūpinimas | 22-23 |
| 7.5.4. | Viešosios tvarkos palaikymas | 23 |
| 7.6. | Evakuotų gyventojų apgyvendinimas | 23-24 |
| 7.7. | Evakuotųjų grįžimas į nuolatines gyvenamąsias vietas | 24-26 |
| 7.8. | Aplinkos būklės atkūrimo organizavimas | 26 |

|  | PLANO PRIEDAI | 27 |
| --- | --- | --- |
|  | Priedas Nr. 1, AB “Achema” informavimo schema įvykus avarijai amoniako sandėlyje darbo dienomis, nuo 700 iki 1600 val. | 28 |
|  | Priedas Nr. 2, AB “Achema” informavimo schema įvykus avarijai amoniako sandėlyje nakties metu, išeiginėmis ir švenčių dienomis | 29 |
|  | Priedas Nr. 3, Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos valdymo schema | 30 |
|  | Priedas Nr. 4, Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją schema, kol nėra aktyvuotas Kaišiadorių rajono ekstremalių situacijų operacijų centras | 31 |
|  | Priedas Nr. 5, Forma ES-1, pirminis pranešimas | 32 |
|  | Priedas Nr. 6, Forma ES-2, pranešimas | 33 |
|  | Priedas Nr. 7, Forma ES-3, pranešimas | 34 |
|  | Priedas Nr. 8, Keitimosi informacija apie ekstremaliąją situaciją ar ekstremalųjį įvykį Kaišiadorių rajono savivaldybėje schema, kai yra aktyvuotas rajono savivaldybės ESOC | 35 |
|  | Priedas Nr. 9, Kaišiadorių rajono ekstremalių situacijų komisijos narių sąrašas | 36-38 |
|  | Priedas Nr. 10, Kaišiadorių rajono savivaldybės operacijų centro sudėtis | 39-41 |
|  | Priedas Nr. 11, Principinė gyventojų evakavimo organizavimo schema | 42 |
|  | Priedas Nr. 12, Atmosferos tarša amoniako garais | 43 |
|  | Priedas Nr. 13, Kaišiadorių rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių patenkančių į galimos taršos ir pavojaus zoną sąrašas | 44-46 |
|  | Priedas Nr. 14, Kaišiadorių rajono policijos komisariato automobilinė technika su garsine įranga, kuri gali būti panaudota vykdant gyventojų įspėjimą apie evakuaciją | 47-48 |
|  | Priedas Nr. 15, Apgyvendinimo galimybės Kaišiadorių mieste ir rajone | 49-52 |
|  | Priedas Nr. 16, Apgyvendinimo galimybės (viešbučiai) | 53-55 |
|  | Priedas Nr. 17, Laikino apgyvendinimo ir apsaugos galimybės Prienų rajone | 56-58 |
|  | Priedas Nr. 18, Savivaldybės ir jai pavaldžių įmonių transporto priemonių sąrašas | 59-64 |
|  | Priedas Nr. 19, Savivaldybės įmonės ,,Kaišiadorių paslaugos“ transporto priemonių sąrašas | 65-66 |
|  | Priedas Nr. 20, Kaišiadorių rajono savivaldybės ikimokyklinio, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų sąrašas | 67-70 |
|  | Priedas Nr. 21, Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros paslaugas, sąrašas | 71-73 |
|  | Priedas Nr. 22, Kaišiadorių rajono gyventojų surinkimo, tarpiniai gyventojų evakavimo ir gyventojų priėmimo punktų sąrašas | 74-76 |
|  | Priedas Nr. 23, Pranešimas civilinės saugos signalu „Cheminis pavojus“ | 77 |
|  | Priedas Nr. 24, Evakavimosi privačiu transportu pažymėjimas | 78 |
|  | Priedas Nr. 25, Leidimas grįžimui į nuolatinę gyvenamąją vietą | 79 |
|  | Priedas Nr. 26, Palomenės seniūnijos gyventojai | 80-81 |
|  | Priedai Nr. 27 A, B, C, Užterštos amoniaku zonos gylio paskaičiavimo lentelės | 82-84 |
|  | Priedai Nr. 28, Medžiagos/mišinio ir bendrovės/įmonės identifikavimas | 85-94 |

# 1. Bendrosios nuostatos

1.1. AB „ACHEMA“ išorės avarinio plano suderinimas.

Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo

valdybos viršininkas							________________________

Kauno VPK Kaišiadorių rajono policijos

komisariato viršininkas						________________________

# Kaišiadorių rajono savivaldybės

# gydytoja 								________________________

VšĮ Kaišiadorių greitosios medicinos pagalbos

stoties direktorius							________________________

VšĮ Kaišiadorių ligoninės direktorius					________________________

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Kauno departamento

Kaišiadorių skyriaus vedėja						________________________

Kauno APGV Kaišiadorių rajono priešgaisrinės

gelbėjimo tarnybos viršininkas					________________________

# VMVT Kaišiadorių valstybinės maisto

# ir veterinarijos tarnybos viršininkas					________________________

Kauno RAAD

Kaišiadorių rajono agentūros vedėjas					________________________

Kaišiadorių rajono savivaldybės įmonės

„Kaišiadorių paslaugos“ direktorius					________________________

VĮ „Kauno regiono keliai“

Kaišiadorių kelių tarnybos viršininkas				________________________

1.2. Plano paskirtis, tikslas ir uždaviniai:

Plano paskirtis

AB „Achema“ Išorės avarinis planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 "Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų patvirtinimo" nuostatomis ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 1-263 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1-70 „Dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“

AB „ACHEMA“ išorės avarinis planas (toliau – Planas) yra sudėtinė savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano dalis. Planas – dokumentas, kuriuo vadovaujamasi ekstremaliųjų situacijų atvejais, kai  AB „ACHEMA“ įvyksta įvykis, avarija, kurios poveikis išeina iš bendrovės teritorijos ribų.

Plano tikslas.

Planas reikalingas tam, kad būtų tinkamai organizuojami ir koordinuojami vietos savivaldos institucijų, valstybinių įstaigų, tarnybų, organizacijų, esančių savivaldybės teritorijoje, ūkio subjektų veiksmai, vykdant gyventojų apsaugos priemones, organizuojant gelbėjimo ir ekstremaliųjų situacijų ar (ir) įvykių lokalizavimo, likvidavimo, padarinių šalinimo darbus, sąveikaujant su gretimomis savivaldybėmis, Kauno apskrities Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo valdyba, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos.

Plano uždaviniai.

1. Numatyti darbuotojų, gyventojų, institucijų informavimą.

2. Suplanuoti pajėgų ir atsakingų institucijų veiksmus.

3. Numatyti reikiamus materialinius išteklius.

4. Pasirengti vykdyti avarijų likvidavimo ir padarinių šalinimo veiksmus už pavojingo objekto teritorijos ribų.

5. Pasirengti vykdyti skubią gyventojų evakuaciją.

6. Numatyti priemones, kurios atliekamos lokalizavus ir likvidavus cheminio užterštumo atvejį.

Išorės avarinis planas yra aktyvuojamas nedelsiant įvykus avarijai.

2. INFORMACIJA APIE PAVOJINGĄJĮ OBJEKTĄ.

AB „ACHEMA“ įsikūrusi Jonavos miesto pietrytinėje dalyje, Pramonės rajone ir užima 292 ha plotą. AB „ACHEMA“ šiaurės rytinėje pusėje eina geležinkelio Klaipėda – Jonava – Kaišiadorys – Vilnius linija, kuria tiekiamos ir išvežamos pavojingame objekte naudojamos ir gaminamos medžiagos. Įmonės vidaus geležinkelio tinklas yra 18 km ilgio. Didelės pramoninės avarijos atveju, priklausomai nuo vėjo krypties, vėjo greičio, atmosferos vertikalaus stabilumo laipsnio ir išsiliejusio amoniako kiekio, užteršto oro amoniaku zonos gylis gali siekti iki 37 km ir daugiau.

Esant šiaurės vėjo krypčiai, AB „ACHEMA“ prognozuojamos cheminės taršos zonos tokiu atstumu gali padengti Kaišiadorių rajono teritoriją.

AB „ACHEMA“ pagrindinė veikla yra mineralinių fosforo-azoto trąšų, rūgščių bei pašarinių fosfatų gamyba ir pardavimas. Gaminama sieros, fosforo rūgštis, aliuminio fluoridas, diamonio fosfatas ir kalcio fosfatai – priedai gyvulių pašarams. Didžiausią produkcijos dalį sudaro diamonio fosfatas – diamofosas  (DAP). Sieros rūgšties gamybos metu susidaranti šiluma sušildo specialiu šilumokaičiu cirkuliuojantį vandenį iki 900°C temperatūros, kuris tiekiamas į Jonavos m. šilumos tinklus. Gaminant trąšas naudojamas suskystintas amoniakas, kurio saugojimo talpos yra potencialūs didelės pramoninės avarijos šaltiniai.

Pagal turimą amoniako kiekį bendrovė priskiriama II lygio pavojingųjų objektų kategorijai.

Bendrovėje veikia keturi pagrindiniai cechai: sieros rūgšties, fosforo rūgšties, aliuminio fluorido ir amofoso cechai. Jų aptarnavimui skirti mechanikos, energetikos, geležinkelio transporto, ūkio transporto, gamybos automatizavimo cechai.

Bendrovės personalas (darbuotojai):

Iš viso					1410 žmonių

## Dirba dieninėje pamainoje		1115 žmonių

Dirba naktinėje pamainoje		  130 žmonių

Pavojaus šaltiniai pateikti lentelėje Nr. 1

2.1. Pavojaus šaltiniai

Lentelė Nr. 1

| Pavojingosios medžiagos pavadinimas | Veiklioji medžiaga, jos koncentracija | Medžiagos identifikavimo numeris | Žymėjimas | Kiekis, t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendras | Cheminis |  | CAS | JT | Klasifi kacija | Rizikos ir saugos frazės |  |
| Amoniakas | Amoniakas | Amoniakas 100% | 7664-41-7 | 1005 | T, N | R10-23-34-50 S9,16,26,36/37/39,45,61 | 16600 |
| Azoto rūgštis | Azoto rūgštis | Azoto rūgštis 58% | 7697-37-2 | 2031 | O, C | R8,35;S1/2,7/9,23,26,28,36/37/39,45 | 7230 |
| Techninis formalinas | Formaldehido vandens tirpalas | Formalinas 37% | 50-0-00 | 2209 | T | R23/24/25,34,39/23/24/25,40 S26,36/37/39,45,51 | 1800 |

2.2. PAVOJINGŲ ZONŲ PAGAL VĖJO KRYPTĮ SCHEMA

3. PLANO AKTYVINIMAS IR ATŠAUKIMAS.

Planą suaktyvinti ir atšaukti, vadovauti veiksmams už pavojingojo objekto ribų ir juos koordinuoti turi teisę šie Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos atstovai:

Lentelė Nr. 2

| Pareigos | Darbo tel. | Mobilus tel. |
| --- | --- | --- |
| Administracijos direktorius (ESK pirmininkas) | (8 346) 20221 | 8 617 75550 |
| Administracijos direktoriaus pavaduotojas (ESKpirmininko pavaduotojas) | (8 346) 20479 | 8 650 37683 |
| Bendrojo skyriaus vyresnysis specialistas civilinei saugai, ESOC koordinatorius | (8 346) 20486 | 8 698 28705 |

Didelės pramoninės avarijos atveju savo specialius planus gali suaktyvinti Kauno VPK Kaišiadorių PK, Kauno APGV Kaišiadorių PGT vadovai. AB „ACHEMA“ veikia pagal Vidaus avarinį planą.

3.1. Informacijos, apie avariją gavimas.

Pradinę informaciją apie cheminę avariją Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija gali gauti:

- Iš Bendrosios pagalbos centro (112);

- Iš Jonavos rajono savivaldybės administracijos Aplinkosaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėjo (8-686-59386, 8-349-50193) darbo metu ir Bendrojo skyriaus sargų (8-349-50145) ne darbo metu.

- Iš atsakingo AB „Achema” darbuotojo. Plano priedai Nr. 1 ir Nr. 2 (AB „ACHEMA“ įspėjimo apie avariją darbo ir ne darbo metu schemos).

- Iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus. Plano priedas Nr. 4.

3.2. Reikia gauti sekančią informaciją:

- avarijos aplinkybės;

- susijusios su avarija pavojingos medžiagos ir jų kiekiai

- potencialus avarijos mastas;

- turimi avarijos padarinių gyventojams ir aplinkai vertinimo duomenys;

- prognozuojama avarijos plitimo teritorija ir galimų pakenkimų pobūdis pačiame pavojingame objekte ir už jo ribų;

- priemonės, kurių imtasi, ir pasitelktos pavojingo objekto avarinės ir specialiosios tarnybos;

- numatomi veiksmai, kurie sušvelnintų vidutinius ir ilgalaikius avarijos padarinius ir neleistų avarijai pasikartoti.

Specialiųjų tarnybų, valstybinės priežiūros institucijų, kurios teikia informacija apie avariją kontaktiniai duomenys pateikti lentelėje Nr. 3

Lentelė Nr. 3

| Tarnyba. Institucija | Telefono Nr. |
| --- | --- |
| AB „Achema“ technikos direktorius – ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovas | 8 349 56335; 8 349 56107; 8 698 13477 |
| AB „Achema“ pamainos viršininkas - dispečeris | 8 349 33407; 8 349 33389; 8 349 33448; 8-614 59591 |
| PAGD Situacijų koordinavimo skyrius | 85 271 7511; Fax: 85 271 7513 |
| Bendrasis pagalbos centras | 112 (01; 02; 03) |
| Kauno VPK Jonavos PK | 8-349-33110 |
| Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Jonavos agentūra | 8-349-54074, 8-686-03710 |
| Jonavos rajono apylinkės Prokuratūra | 8-349-60555 |
| Jonavos rajono savivaldybės administracija | 8-349-61394 |
| Jonavos rajono savivaldybės administracijos Aplinkosaugos ir civilinės saugos skyrius | 8-349-50193, 8-686-59386 |

3.3. Skubus pavojaus skelbimas ir evakuacijos organizavimas.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius skelbia cheminį pavojų ir skubią evakuaciją įvykus avarijoms AB “Achema”:

3.3.1. Pilna šalto amoniako saugyklos dehermetizacija teroristinio akto, stichinės nelaimės ar kitu ekstremaliu atveju. Į aplinką išsilieja 15000 t amoniako.

3.3.2. Dėl teroristinio akto, stichinės nelaimės ar kitu ekstremaliu atveju, kai į aplinką išsilieja 4000 t azoto rūgšties.

3.3.3. Dėl teroristinio akto, stichinės nelaimės ar kitu ekstremaliu atveju, kai į aplinką išsilieja 1380 t formalino.

ESANT BŪTINYBEI SPRENDIMĄ DĖL SKUBIOS GYVENTOJŲ EVAKUACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS PRIIMA BE EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS SIŪLYMO.

Skubų sprendimą dėl pavojaus skelbimo už pavojingo objekto teritorijos ribų ir skubaus gyventojų evakavimo iš pavojingos teritorijos Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius prima gavęs apibendrintą informaciją iš AB ,,Achema“ administracijos atsakingų

asmenų (lentelė Nr. 3), gelbėjimo darbų vadovo ar Jonavos rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatoriaus. Plano priedas Nr. 3.

4. PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO APIE DIDELĘ PRAMONINĘ AVARIJĄ ORGANIZAVIMAS.

4.1. Gyventojų įspėjimas: Plano priedas Nr.4.

- gyventojų įspėjimą apie avariją organizuoja Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyresnysis specialistas civilinei saugai (8-698-28705), jam

nesant, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas, atsakingas už mobilizacijos darbą rajone (8-614-10679);

- naudojant centralizuoto ir vietinio valdymo elektros sirenas (vietinio valdymo sirenų panaudojimo tvarka pateikta savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane);

- gyventojų informavimą apie cheminę avariją ir evakuaciją organizuoja Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyresnysis specialistas civilinei saugai, jam nesant, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas, atsakingas už mobilizacijos darbą rajone (8-614-10679) naudojant pasiuntinius seniūnijose ir Kauno apskrities VPK Kaišiadorių PK patrulių ekipažus su automobiliniais garsiakalbiais;

- gyventojų informavimą apie cheminę avariją, naudojant rajono Savivaldybės Gyventojų perspėjimo sistemą per mobiliuosius telefonus;

- gyventojų informavimą apie cheminę avariją ir evakuaciją organizuoja Kaišiadorių rajono savivaldybės Evakavimo ir priėmimo komisija.

Už skubios gyventojų evakuacijos vykdymą atsakingi Kaišiadorių rajono seniūnijų, patenkančių į pavojaus zoną, seniūnai.

Esant didelio masto avarijai Savivaldybės administracijos direktorius (lentelė Nr. 2) gali paskelbti savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją, paskirti savivaldybės operacijų vadovą.

- Kai yra aktyvuotas savivaldybės ESOC, gyventojų perspėjimą ir informavimą apie avariją organizuoja Kaišiadorių rajono savivaldybės ESOC panaudojant centralizuoto ir vietinio valdymo elektros sirenas, pasiuntinius seniūnijose, Kauno apskrities VPK Kaišiadorių rajono PK patrulių ekipažus su automobiliniais garsiakalbiais ir per Gyventojų perspėjimo sistemą per mobiliuosius telefonus.

Cheminio pavojaus skelbimo tekstas ir rekomendacijos gyventojams pateiktos Plano 23 priede.

  - Už ryšius su savivaldybių administracijomis (kurios patenka į avarijos užteršimo zoną) yra atsakingas AB „Achema“ technikos direktorius – ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovas.

Technikos direktorius praneša:

- Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai ir gretimų rajonų (patenkančių į užterštą zoną) savivaldybių administracijų direktoriams;

- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos.

- Apie avariją, įvykusią darbo dieną, pranešimas vykdomas pagal „Informavimo schemą, įvykus avarijai amoniako sandėlyje darbo dienomis nuo 07.00 iki 16.00 val.“. Plano priedas Nr. 1.

- Apie avariją , įvykusią nakties metu, poilsio ir švenčių dienomis, pranešimas vykdomas pagal „Informavimo schemą, įvykus avarijai amoniako sandėlyje, nakties metu, poilsio ir švenčių dienomis“. Plano priedasNr. 2.

  - Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos vyresniojo specialisto civilinei saugai veiksmai, gavus II lygio pavojingojo objekto pranešimą apie įvykusią avariją:

    - patikslina prognozuojamos arba susidariusios ekstremaliosios situacijos ar ekstremalaus įvykio, dėl kurio prognozuojama ar susidarė ekstremalioji situacija, laiką, adresą, objektą, informacijos šaltinį, gauna informaciją apie priimtus sprendimus, pirminius veiksmus;

    - Nedelsiant įvertina informacijos svarbą, susistemina ją ir, atsižvelgiant į ekstremalios situacijos ar ekstremalaus įvykio pobūdį ir / ar mastą, tiesiogiai informuoja Savivaldybės administracijos direktorių ir su juo suderinęs (arba Savivaldybės administracijos direktorius tiesiogiai), duoda nurodymą ryšių grupės vadovui vykdyti ESK (Plano priedas Nr. 9) ir ESOC (Plano priedas Nr. 10) narių sušaukimą, į pasitarimą, kai:

- prognozuojama, kad bus pasiekti ar viršyti ekstremalaus įvykio kriterijai;

- prognozuojama ekstremali situacija;

- pasiekti ar viršyti ekstremalaus įvykio kriterijai.

- INFORMACIJOS APIE DIDELĘ PRAMONINĘ AVARIJĄ TEIKIMO TVARKA.

  - Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, atsakingi už informacijos teikimą (ESOC Visuomenės informavimo grupė), Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui informaciją teikia šiais atvejais:

- kai prognozuojama, kad bus pasiekti ar viršyti Vyriausybės patvirtinti ekstremaliųjų įvykių kriterijai;

- kai gresia ekstremalioji situacija;

- kai pasiekti ar viršyti Vyriausybės patvirtinti ekstremaliųjų įvykių kriterijai;

- kai susidarė ekstremalioji situacija.

  - ESOC Visuomenės informavimo grupės vadovas, atsakingas už informacijos teikimą, šiais atvejais nedelsdamas telefonu ir elektroniniu paštu teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie VRM (SKS) atsakingų institucijų ir informacijos teikėjų turimą informaciją. Pateikiami šie duomenys:

- trumpas įvykio, gresiančio ar įvykusio ekstremaliojo įvykio, gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos apibūdinimas (laikas, adresas, objektas, informacijos šaltinis, priežastys, prognozė), priimti sprendimai, planuojami ar atlikti pirminiai veiksmai;

- esami ir galimi pavojaus gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms, turtui ir aplinkai šaltiniai;

- ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo (jeigu paskirtas) pareigos, vardas, pavardė, telefonų numeriai.

  - Susidarius ekstremaliajai situacijai, informacija apie susidariusią ekstremaliąją situaciją Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pateikiama telefonu, elektroniniu paštu ar faksu užpildžius šias pranešimų formas (toliau – formos):

- forma ES-1 teikiamas pirminis pranešimas apie susidariusią ekstremaliąją situaciją (Plano priedas Nr. 5). Šis pranešimas perduodamas kiek galima greičiau nuo ekstremaliosios situacijos susidarymo pradžios, bet ne vėliau kaip per 2 valandas nuo informacijos gavimo apie įvykusią avariją;

- forma ES-2 teikiamas pranešimas apie atliekamus gelbėjimo darbus, susidariusią ekstremaliąją situaciją (Plano priedas Nr. 6). Šis pranešimas teikiamas kas 4 valandas nuo pirminio pranešimo apie susidariusią ekstremaliąją situaciją pateikimo;

- forma ES-3 teikiamas pranešimas apie ekstremaliosios situacijos likvidavimą (Plano priedas Nr. 7). Šis pranešimas teikiamas pašalinus ekstremaliosios situacijos padarinius.

  - Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, kiti pareigūnai, atsakingi už informacijos teikimą, gavę informaciją apie prognozuojamą arba susidariusią ekstremaliąją situaciją ar ekstremalųjį įvykį, nedelsiant įvertina informacijos svarbą, patikrina informaciją, susistemina ir, atsižvelgiant į ekstremalios situacijos ar ekstremalaus įvykio pobūdį ir mastą, perduoda informaciją rajono gyventojams pagal keitimosi informacija apie ekstremaliąją situacijų ar ekstremalųjį įvykį Kaišiadorių rajono savivaldybėje schemą (Plano priedas Nr. 8)

  - Gresiant ar susidarius Savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, ryšys tarp civilinės saugos sistemos subjektų palaikomas civilinės saugos sistemos subjektų turimomis ryšio priemonėmis per viešuosius ir (ar) žinybinius ryšio tinklus. Viešųjų ir privačiųjų ryšių tinklų, elektros tinklų gedimo atvejais svarbi informacija perduodama per pasiuntinius.

  - Visi civilinės saugos sistemos subjektai privalo užtikrinti operatyvų ir nenutrūkstamą informacijos perdavimą ir priėmimą jų turimomis techninėmis elektroninio ryšio priemonėmis.

  - Informacija gyventojams ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų metu teikiama „karštąja“ telefono linija, savivaldybės interneto svetainėje (www.kaisiadorys.lt), Kaišiadorių vietinėje spaudoje, taip pat pranešimuose, perduodamuose per specialiųjų tarnybų automobilių garsiakalbius.

- AVARIJOS LIKVIDAVIMO VEIKSMŲ ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS.

Gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai veiksmai koordinuojami ir pajėgoms vadovaujama per Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą (toliau – Savivaldybės operacijų centras arba ESOC):

  - Įvykus avarijai (gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai) Savivaldybės operacijų centras atlieka šias funkcijas:

6.1.1. pagal kompetenciją renka, analizuoja ir vertina duomenis ir informaciją apie įvykį, ekstremalųjį įvykį, gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, prognozuoja jų eigą ir mastą, numato civilinės saugos priemones ir gelbėjimo veiksmus;

    - teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja gyventojų, valstybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą ir informavimą apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;

    - keičiasi informacija su kitų institucijų operacijų centrais, analizuoja, vertina įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos eigą;

    - organizuoja ir koordinuoja civilinės saugos sistemos pajėgų telkimą įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų likvidavimo, padarinių šalinimo, gyventojų ir turto gelbėjimo metu;

    - organizuoja ir koordinuoja materialinių išteklių, kurie teisės aktų nustatyta tvarka gali būti panaudoti įvykiui, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai likviduoti, padariniams šalinti, valstybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ar atkurti, telkimą šiems tikslams pasiekti;

    - pagal kompetenciją koordinuoja civilinės saugos sistemos subjektų veiksmus įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu;

    - teikia Ekstremalių situacijų komisijai siūlymus dėl reikiamų civilinės saugos sistemos pajėgų racionalaus ir veiksmingo materialinių išteklių panaudojimo ekstremaliosios situacijos padariniams šalinti.

  - Įvykus avarijai (gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai) Savivaldybės ekstremalių situacijų komisija (toliau – Savivaldybės ESK) vykdo šias funkcijas:

    - teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos skelbimo ir atšaukimo;

    - teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo, skiriamo vadovauti visoms civilinės saugos sistemos pajėgoms, dalyvaujančioms likviduojant ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją, kandidatūros;

    - teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl antro (sustiprinto) ir trečio (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygių skelbimo ir atšaukimo;

    - teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl savivaldybės gyventojų evakavimo iš teritorijų, kuriose gali kilti didelis pavojus jų gyvybei ir (ar) sveikatai;

    - priima sprendimus, reikalingus savivaldybėje gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai valdyti;

    - teikia visuomenei informaciją apie savivaldybėje gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, padarinių šalinimą ir vykdomas priemones gyventojų ir turto apsaugai užtikrinti;

    - atsižvelgdama į gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos pobūdį ar mastą, teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos siūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisijos sušaukimo;

    - teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos siūlymus dėl valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų naudojimo ekstremaliųjų situacijų metu.

    - Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdžių protokolų kopijos ne vėliau kaip per 12 valandų nuo posėdžio pabaigos elektroniniu paštu ar faksu pateikiamos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui el. paštas ems@vpgt.lt, sks@vpgt.lt, faks. (8 5) 2717513 ir Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriui el. paštas kaunas@vpgt.lt  , faks. (837) 20 94 27.

  - Viešosios tvarkos palaikymo pajėgų funkcijos:

Susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, viešąją tvarką užtikrina policijos ir jos pasitelktos pajėgos. Policijos pajėgos savo veiksmus derina su savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovu ir vykdo sekančias funkcijas:

    - Siekdamos palengvinti civilinės saugos sistemos pajėgų darbą atliekant gelbėjimo darbus, apsaugant nuo pavojaus gyventojus ir rūpinantis išlikusiais gyvaisiais, policijos pajėgos kontroliuoja civilinės saugos sistemos pajėgų ir kitų asmenų patekimą į cheminės taršos zonas.

    - Eismui reguliuoti cheminės taršos zonų prieigose ir evakuacijos maršrutuose policijos pajėgos išstato laikinus kontrolės postus, duoda nurodymus kelių priežiūros tarnyboms dėl kelio ženklų pastatymo nurodytose vietose. Postų vietą nustato pirmasis į ekstremaliosios situacijos židinio vietą atvykęs policijos pareigūnas, suderinęs su gelbėjimo darbų vadovu arba savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovu.

    - Policijos pajėgos teikia pagalbą asmens ar visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, esant būtinybei patekti į asmens būstą be jo sutikimo; organizuoja technikos, vykstančios dirbti į ekstremaliosios situacijos židinį, ir evakuojamųjų palydą.

    - Policijos pajėgos užtikrina valstybės, savivaldybių ir privataus turto apsaugą pavojaus zonoje ir evakuotose teritorijose.

    - Policijos pajėgos renka informaciją apie aukas, identifikuoja žuvusiuosius ir organizuoja jų išgabenimą iš įvykio vietos, prireikus pradeda ikiteisminį tyrimą.

    - Policijos pajėgos renka, registruoja ir analizuoja informaciją, reikalingą policijos veiksmams koordinuoti savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju, keičiasi šia informacija su kitomis civilinės saugos sistemos pajėgomis, dalyvaujančiomis likviduojant savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos padarinius.

  - Kauno APGV Kaišiadorių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Kaišiadorių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba:

- dalyvauja perspėjant ir informuojant gyventojus apie pavojų ir teikia rekomendacijas dėl savisaugos veiksnių;

- gelbėja patekusius į nelaimę žmones, teikia pirmąją medicininę pagalbą;

- vykdo avarijos stabdymo, padarinių likvidavimo, kitus gelbėjimo darbus;

- vykdo PAGD prie VRM nurodymus.

  - Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų funkcijos:

Susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, visos savivaldybėje esančios asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų pajėgos teikia sveikatos priežiūros paslaugas.

    - Savivaldybės gydytojas savivaldybės lygio ekstremaliųjų situacijų atvejais koordinuoja asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros organizavimą;

    - Susidarius valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos veikia pagal ekstremaliųjų situacijų valdymo planus, parengtus atsižvelgiant į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus patvirtintas ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodines rekomendacijas ir sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintas sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimo veiklai ir veiklos ekstremaliosiomis situacijomis plano rengimo metodines rekomendacijas.

    - Ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais priešgaisrinės gelbėjimo įstaigos dalyvauja teikiant pirmąją ir skubiąją medicinos pagalbą, vadovaudamosi sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-194 „Dėl Priešgaisrinių gelbėjimo įstaigų dalyvavimo teikiant pirmąją ir skubiąją medicinos pagalbą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 33-1579).

    - Visuomenės sveikatos priežiūros priemones, kurios turi būti taikomos esamuose ar įtariamuose cheminio užterštumo židiniuose, nustato Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų veiksmų cheminio užteršimo atveju tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V-209.

    - Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ir Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistai vyksta tik į lokalizuotus ir (ar) likviduotus cheminio užterštumo židinius.

  - VŠĮ Kaišiadorių greitosios medicinos pagalbos stoties veiksmai

Gavus informaciją apie įvykusią cheminę avariją Jonavoje:

Vadovaujantis VšĮ Kaišiadorių greitosios medicinos pagalbos stoties ekstremalių situacijų valdymo planu, apie gautą informaciją informuojamos dirbančios 3 GMP brigados, aptarnaujančios Kaišiadorių savivaldybės gyventojus, sušaukiama ekstremalių sveikatai situacijų (ESS) valdymo grupė: darbo metu, nedelsiant( 5 min.), ne darbo metu – 30 min.

Pagal patvirtintą ekstremalių situacijų valdymo grupės iškvietimo schemą, sušaukiama VšĮ Kaišiadorių greitosios medicinos pagalbos ekstremalių sveikatai situacijų (ESS) valdymo grupė, kuri informaciją apie ekstremalų įvykį perduoda:

- Bendros pagalbos centrui;

- Ekstremaliųjų sveikatai situacijų centrui prie sveikatos apsaugos ministerijos;

- Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties dispečerinei tarnybai, koordinuojančiai ir valdančiai GMP pajėgas Kaišiadorių bei gretimose savivaldybėse;

- Gretimose savivaldybėse esančioms greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančios įstaigoms (Elektrėnų, Prienų, Kauno rajono);

- Ligoninėms, į kurias planuojama gabenti nukentėjusiuosius;

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, į kurias planuojama gabenti nukentėjusiuosius, sąrašas:

- VšĮ Kaišiadorių ligoninė, Beržyno g. 27, Kaišiadorys tel. 8(346)60287; 8 64039051.

- VšĮ Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas tel.: 8(37) 326262; 8(37)326360;

- VšĮ Elektrėnų ligoninė, Taikos g. 10, Elektrėnai 8(528)39553; 8 650 70032.

Pagal patvirtintą VšĮ Kaišiadorių GMPS darbuotojų iškvietimo schemą, informuoti ir sukviečiami laisvadienius turintys darbuotojai, suformuojamos papildomos brigados.

ESS valdymo grupė nusprendžia vieną iš trijų budinčių brigadų skirti nukentėjusiųjų nuo avarijos padarinių aptarnavimui. Apie tai informuojamas GMP pajėgų valdytojas.

Su visomis komunikuojančiomis tarpusavyje įstaigomis aptariamas informacijos keitimosi mastas, periodiškumas, patikslinami papildomi telefonų numeriai bei kitos informavimo priemonės (GMP pajėgų valdytojas, GMP paslaugas teikiančios įstaigos gretimose savivaldybėse, priešgaisrinė tarnyba; policija; rajono ESK).

GMP brigados išvyksta į įvykio vietą tik GMP pajėgų valdytojo nurodymu.

Išvykimo į įvykio vietą, atvykimo, paciento transportavimo į ligonines laikas fiksuojamas skaitmeninio ryšio pagalba.

Ryšys su GMP pajėgų valdytoju palaikomas radijo ryšio pagalba.

Tikslinama informacija apie nukentėjusių skaičių, nuvykimo į įvykio vietą bei pacientų transportavimo į stacionarines gydymo įstaigas maršrutai.

Visiems GMP brigadose dirbantiems darbuotojams išduodamos asmens apsaugos priemonės: (Apsauginiai kombinezonai (III°), respiratoriai, akiniai, pirštinės, kepuraitės, šalmai, liemenės su atšvaitų juostomis ir užrašais, GMP brigadų veiksmų kortelės), kurios yra GMPS rezerve.

Toliau kviečiami nedirbantys medikai bei vairuotojai, formuojamos papildomos brigados.

Atvykus visiems 6 nedirbantiems greitosios medicinos pagalbos darbuotojams gali būti suformuotos 2 papildomos GMP brigados, panaudoti 2 rezerviniai GMP automobiliai.

Darbuotojams išduodamos asmens apsaugos priemonėmis. Aptariamas galimas nukentėjusiųjų sveikatos sutrikimų pobūdis.

Suformuojama 1 papildoma darbuotojų pamaina, siekiant užtikrinti darbo ir poilsio režimą.

Atsižvelgiant į turimą informaciją įvertinus medikamentų, medicinos priemonių, įrangos, deguonies poreikius bei išteklius, informuojami tiekėjai, tiekiantys deguonį apie ekstremalią situaciją, kad būtų užsitikrintas papildomas išteklių pristatymas.

Esant reikalui kreiptis į sekančius tiekėjus:

| UAB „ Elme Messer | Vilnius,Ateities g. 10 tel. 861224802 | Deguonis |
| --- | --- | --- |
| UAB „AGA“ | Didlaukio g. 69, Vilnius 8 800 23222 | Deguonis |

Visoms greitosios medicinos pagalbos brigadoms išdalinamos veiksmų kortelės- veiksmų santrauka darbuotojams atvykus į įvykio vietą, liemenės su atšvaitais ir užrašais.

  - VŠĮ Kaišiadorių ligoninės veiksmai

Gavus pranešimą iš Bendrojo pagalbos centro, VŠĮ Kaišiadorių greitosios medicinos pagalbos stoties (GMPS), Savivaldybės ar Kauno VPK Kaišiadorių PK apie įvykusią cheminę avariją AB „Achema“, aktyvuojamas ligoninės Ekstremalių situacijų planas. Paruošiamas direktoriaus įsakymas „Dėl Ekstremalių situacijų operacijų centro aktyvavimo ir darbo organizavimo“. Kviečiami skyrių vedėjai, vyr. slaugytojos, Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (ESOC) nariai aptarti veiksmų planą. Priėmimo - skubios pagalbos skyriaus darbuotojai paruošia patalpas ligonių priėmimui, kitų skyrių vedėjai informuoja darbuotojus ir numato patalpas į kurias bus galima paguldyti nukentėjusiuosius.

Slaugos administratorė ir skyrių vyr. slaugytojos išdalina individualias apsaugos priemones darbuotojams.

ESOC ryšių ir informavimo grupės nariai pastoviai palaiko telefoninį ryšį su VŠĮ Kaišiadorių GMPS surenka informaciją apie padėtį, kiek gali būti nukentėjusių. Atvežtus GMP nukentėjusius į ligoninės priėmimo - skubios pagalbos skyrių, darbuotojai atlieka ligonių rūšiavimą pagal sveikatos būklės sunkumą, kad visiems ligoniams būtų suteikta pagalba. Apžiūrėjus gydytojui slaugytoja kiekvienam pacientui prikabina kortelę pagal sveikatos pakenkimą. Kortelėje užrašo nukentėjusiojo vardą, pavardę, jeigu nukentėjęs gali pasakyti kitą informaciją. Kortelių spalva dedama pagal ligos pakenkimą. Nukentėjusiems, kuriems pagalba turi būti suteikta nedelsiant – raudona kortelė, tiems, kuriems pagalba gali būti suteikta per 2-4 val. geltona kortelė. Nesunkiai

nukentėję asmenys, kurie gali palaukti ilgiau nei 4 val. – žalia. Beviltiški nukentėjusieji – mėlyna kortelė. Mirę – balta arba juoda.

Esant į priėmimo - skubios pagalbos skyrių atvežtam didesniam nukentėjusių skaičiui, gydytojai ir slaugytojos kviečiami iš kitų skyrių, o prireikus gali būti kviečiami iš atostogų.

Ligoninės skyrių vedėjai, gavę pranešimą apie ligonių evakuaciją, nutraukia gydymo procedūras, sveikstančius ligonius išrašo į namus, suteikiant ambulatorinį gydymą. Susisieksime su Kauno klinikomis, Kauno Respublikine ligonine, dėl nukentėjusiųjų paguldymo.

Esant apsinuodijimų, užkrečiamų ligų atvejų pacientams bus suteikta pirmoji pagalba ir jie pervežami į ligonines, turinčias specializuotus infekcinius padalinius su atitinkama įranga bei tų sričių specialistais tam tikslui panaudojant GMP automobilius ir ligoninės GMP automobilį.

Ne darbo metu priėmimo - pagalbos skyriuje yra visų atsakingų darbuotojų telefonai. 	Pranešus bent vienam Priėmimo - skubios pagalbos skyriaus darbuotojui apie cheminę avariją, nedelsiant informuojami visi atsakingi darbuotojai.

Evakuacijos būtinybės atveju ligoniai evakuojami į Savivaldybės nurodytą vietą.

- Gyventojų evakavimas.

  - Gyventojų evakavimo tvarka.

Gyventojų evakavimo sąlygas apsprendžia ekstremalios situacijos tipas. Įvykus cheminei avarijai AB „ACHEMA“, svarbiausias yra laiko faktorius. Evakavimą reikia vykdyti nedelsiant, ypač didelę reikšmę turi savalaikis gyventojų perspėjimas ir jų žinojimas kaip elgtis, įmonių, įstaigų staigi reakcija ir parengtis vykdyti evakavimą, savivaldybės tarnybų parengtis ir veiksmai užtikrinant evakavimo tvarką ir pagalbos teikimą ten, kur jos labiausiai reikia. Tokiu atveju, evakavimo sėkmę lemia savarankiški, tačiau iš anksto planuoti ir suderinti rajono mastu įmonių, įstaigų, tarnybų, rajono valdymo grandžių, seniūnijų veiksmai, gelbstint žmones.

Greitas ekstremalios situacijos poveikis apsprendžia evakavimo principą: evakavimas vykdomas tiesiogiai iš gyvenamųjų ir darbo vietų, panaudojant fiziniams, juridiniams asmenims, savivaldybei priklausantį autotransportą. Plano priedai Nr. 18 ir Nr. 19. Betarpiškai netoli įvykio vietos esantys gyventojai, dirbantieji nedelsdami išeina iš pavojingos zonos statmena vėjui kryptimi, panaudoję individualias gamyklines ar parankines apsaugos priemones. Savivaldybės autotransportu visų pirma evakuojami vaikų darželių, mokyklų, papildomo ugdymo įstaigų auklėtiniai, medicinos įstaigos. Plano priedas Nr. 21. Išvežus juos į saugią vietą, tolesnis savivaldybės autotransporto panaudojimas priklausys nuo konkrečios situacijos, griežtai laikantis nuostatos, kad žmonių evakavimas būtų saugus.

Principinė gyventojų evakavimo organizavimo schema pateikta Plano priede Nr. 11.

  - Sprendimo evakuoti gyventojus priėmimas ir vadovavimas evakavimui.

Atsižvelgiant į ekstremalios situacijos mastą ir keliamą pavojų žmonėms, sprendimą dėl jų evakavimo priima ir vadovauja:

- kai kuriais ekstremalių situacijų atvejais, kai būtina gyventojus iškeldinti skubiai, – priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir policijos pareigūnai;

- susidarius vietinei ekstremaliai situacijai – ūkio subjekto, kurio teritorijoje įvyko ekstremalus įvykis, vadovas;

- susidarius savivaldybės lygio ekstremaliai situacijai – savivaldybės administracijos direktorius.

Priėmus sprendimą evakuoti gyventojus (darbuotojus), už šio sprendimo vykdymą atsako:

- rajone - rajono Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras ir Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija;

- seniūnijoje – seniūnijos seniūnas;

- ūkio subjekte – ūkio subjekto Ekstremalių situacijų valdymo struktūra (vadovaujantis personalas).

Visa informacija apie evakavimo eigą iš rajono tarnybų, seniūnijų, ūkio subjektų perduodama rajono ESOC. Čia ji analizuojama ir priimami sprendimai, kurie siunčiami rajono tarnyboms, seniūnijoms, ūkio subjektams privalomam vykdymui. Rajono ESOC periodiškai teikia duomenis apie gyventojų evakavimą Kauno APGV ir, jeigu reikia, prašo papildomų pajėgų ir resursų.

Už skubios gyventojų evakuacijos vykdymą atsakingi Kaišiadorių rajono seniūnijų, patenkančių į pavojaus zoną, seniūnai.

Pučiant Šiaurės vėjui evakuacija bus vykdoma iš 3, 4, 5 sektorių. Į šiuos sektorius patenka Kaišiadorių rajono teritorija. (Plano 2 skyriaus 2 dalis). Visa Palomenės seniūnijos teritorija iš kurios reikia vykdyti skubią gyventojų evakavimą.

Seniūnijos gyventojų skaičius gyvenvietėse, Plano

2009 m. vasario 1 d. (remiantis savivaldybės tarybos sausio 29 d. nutarimu Nr. 2009 V17-6) Palomenės seniūnijoje įsteigtos 5 seniūnaitijos:

- Beloniškių seniūnaitija – Beloniškių k., Smilgių k., Neprėkštos k.

- Palomenės seniūnaitija – Palomenės k., Lomenių k., Bagdoniškių k., Karlaukos k., Klūsų k., Bartkuškų k., Medinų k., Svirplionių k., Eitekonių k.

- Pašulių seniūnaitija – Beištrakių k., Pašulių k., Kieliškių k., Livintų k., Mackūnų k.,

Pagirių k., Guronių k., Šilinių k., Šukiškių k., Vilionių k.

- Tauckūnų seniūnaitija – Tauckūnų k. Klampinių Krušonių k., Miežonių k., Muldiškių k., Paliepio k., Paromatės Krušonių k., Šimkaučiškių k.

- Zūbiškių seniūnaitija – Zūbiškių k., Bučionių k., Butkūnų k., Gegužinės k., Gečionių k., Kasparų k., Kaspariškių k., Putriškių k., Rusių k., Survelių k., Šilinių k., Tartoko k.

  - Veiksmai skubaus gyventojų evakavimo atveju.

Palomenės pagrindinės mokyklos mokiniai ir darbuotojai, Palomenės kultūros centro darbuotojai ir lankytojai, Palomenės kultūros centro Zūbiškių skyriaus darbuotojai ir lankytojai

    - Palomenės pagrindinės mokyklos mokinių skubi evakuacija.

Gavęs informaciją apie avariją AB „Achema“ gamykloje, Palomenės pagrindinės mokyklos direktorius apie tai įspėja mokinius ir darbuotojus pagal mokyklos ESV plane numatytą tvarką. Skubos tvarka mokiniai ir darbuotojai sukviečiami į sale, kur visi gauna reikalingą informaciją ir pradeda ruoštis evakuacijai, nes mokykla patenka į rizikos zoną.

Mokykloje yra 139 mokiniai ir 18 mokytojų. Viso 157 asmenys.

Mokinių ir mokytojų evakuacijai į Palomenės pagrindinę mokyklą, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu, nukreipiami:

- Palomenės pagrindinės mokyklos           19 vietų autobusas,

- Brazausko gimnazijos                              20 vietų autobusas,

- Žaslių pagrindinės mokyklos                   30 vietų autobusas,

- Paparčių pagrindinės mokyklos               19 vietų autobusas,

- Antakalnio pagrindinės mokyklos           19 vietų autobusas,

- V. Giržado progimnazijos                        19 vietų autobusas,

- Mokyklos-darželio ,,Rugelis“                  19 ir 7 vietų autobusai.

Pirmiausia išvežami pradinių klasių mokiniai ir jų mokytojai, po jų vyresnių klasių mokiniai su mokytojais. Likus paskutiniam autobusui mokyklos vadovas patikrina ar neliko vaikų ir mokytojų mokyklos patalpose ir išvyksta su paskutiniu autobusu. Mokiniai ir mokytojai evakuojami į Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnaziją. Plano priedas Nr. 20.

Vaclovo Giržado progimnazijos direktorius, Švietimo skyriaus vedėjo pavedimu, paruošia patalpas, pasitinka ir paskirsto į srautus Palomenės pagrindinės mokyklos mokinius ir mokytojus. Jie nukreipiami į aktų, sporto sales ir mokyklos biblioteką bei kitas tinkamas patalpas.

Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu nutraukiamas ugdomasis procesas Palomenės pagrindinėje mokykloje ir mokytojai įpareigojami organizuoti neformalią veiklą mokiniams užimti V. Giržado progimnazijos patalpose.

Organizuojamas evakuotų mokinių ir mokytojų maitinimas V. Giržado progimnazijos valgykloje. Individualiai įmonei, teikiančiai mokinių maitinimo paslaugą, pateikiamas vaikų skaičius, kad galėtų pagaminti karšto maisto.

Priėmus sprendimą gražinti evakuotus gyventojus į nuolatines gyvenamąsias vietas, mokiniai ir mokytojai tais pačiais autobusais parvežami į Palomenės kaimą ir išvežiojami į namus. Plano priedai Nr. 18 ir Nr. 19.

  - Teritorija, į kurią bus evakuojami žmonės.

Įvykus cheminei avarijai AB „ACHEMA“, gyventojai (dirbantieji) evakuojami už prognozuojamos pavojingos zonos ribų (Plano priedai Nr. 12, Nr. 26 A, B, C ir Nr. 27). Priklausomai nuo avarijos pobūdžio (pagrindinai nuo avarijos trukmės), žmonės gali būti evakuoti į saugius sektorius ir mažesniu atstumu nuo avarijos vietos. Tai leidžia efektyviai panaudoti autotransportą gyventojų evakavimui. Cheminiam užteršimui apimant 3, 4, 5 sektorius (žiūrėti 2 skyriaus 2.2. punktą) gyventojai iš jų bus evakuojami, evakuojasi patys Kaišiadorių rajono ribose, esant būtinybei į Kauno rajoną (Plano priedas Nr. 17).

  - Gyventojų evakavimo aprūpinimas.

    - Aprūpinimas transportu.

Gyventojų evakavimo galimybės pagal seniūnijas ir visame rajone pateiktos rajono Savivaldybės ESV plane. Skaičiuojant evakuojamų visų nuosavybės formų transportu žmonių kiekius buvo priimta, kad lengvaisiais automobiliais važiuos po 3-5 gyventojus, o autobusais – žmonių talpa +5-10 ir 15-40 gyventojų Išsamūs duomenys apie transportą, tinkamą žmonių

evakavimui, pateikti Plano prieduose Nr. 18 ir Nr.19. Gyventojų, kurie evakuojasi savo transportu, apskaita vykdoma, pildant nustatytos formos pažymėjimą (Plano priedas Nr. 24).

    - Medicininis aprūpinimas.

Evakuotų gyventojų medicininis aprūpinimas organizuojamas evakuotų gyventojų priėmimo punktuose ir seniūnijose esančiose Pirminiuose sveikatos priežiūros centruose (PSPC) ir medicinos punktuose (Plano priedas Nr. 21). Gyventojų apgyvendinimo vietose gali būti įsteigiami medicinos postai, sudaryti iš seniūnijos ir rajono centrinių medicinos įstaigų darbuotojų. Visas gyventojų apgyvendinimo vietas kontroliuoja Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba bei Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento Kaišiadorių skyriaus specialistai.

    - Materialinis-techninis aprūpinimas.

Gyventojų laikinas apgyvendinimas numatytas šildomuose pastatuose, turinčiuose buitinius-sanitarinius įrenginius, vandentiekį. Evakuotiems ilgesniam laikui gyventojams, turi būti sudarytos sąlygos nakvynei. Todėl, pirmiausia jų apgyvendinimui parenkamos vietos, kur yra sąlygos

nakvynei, maisto paruošimui ir kita. Šios vietos pateiktos Plano prieduose Nr. 15, Nr. 16 ir

Nr. 20. Konkrečios problemos, iškilusios evakavimo metu ir vėliau, sprendžiamos panaudojant rajone turimas pajėgas ir resursus.

7.5.4. Viešosios tvarkos palaikymas:

7.5.4.1. Nelaimės zonos apsauga iš išorės ir viduje.

Nelaimės zonos apsauga vykdoma trimis būdais:

- išorinė zonos apsauga transporto kelių susikirtimo vietoje, skirta tranzitinio transporto nukreipimui saugiais maršrutais;

- išorinė zonos apsauga išstatant keliuose postus, esančius netoli užterštos zonos. Postų vietose turi būti pakankamai vietos grąžinamo transporto apsisukimui;

- vidinė zonos apsauga – patruliavimas užterštoje vietovėje, siekiant užtikrinti turto apsaugą bei suteikti būtiną pagalbą žmonėms, nespėjusiems evakuotis.

Pagrindinis reikalavimas patrulinei tarnybai – jie turi būti aprūpinti reikiamomis individualios apsaugos priemonėmis, kad atlikdami savo pareigas būtų apsaugoti nuo neigiamo užterštos aplinkos poveikio, turi turėti patikimas ryšio priemones, automobilius. Darbas organizuojamas pamainomis, pamainos trukmę bei kontroliuojamą zoną nustatant pagal užterštumo rodiklius.

7.5.4.2. Viešosios tvarkos užtikrinimas gyventojų sutelkimo vietose.

Viešąją tvarką gyventojų sutelkimo (apgyvendinimo) vietose užtikrina policijos pareigūnai, pasitelkę policijos rėmėjus, šaulius. Trūkstant pajėgų gali būti patelkti į pagalbą Krašto apsaugos savanorių pajėgų kariai. Evakuotų gyventojų trumpalaikio (iki 24 val.) apgyvendinimo

vietose nuolatiniai policijos postai nesteigiami. Ilgalaikio (ilgiau kaip 24 val.) gyventojų apgyvendinimo vietose įrengiami stacionarūs policijos postai, kuriuose budėjimas vykdomas nuolat.

  - Evakuotų gyventojų apgyvendinimas.

    - Evakuotų gyventojų priėmimo komisijos struktūra ir darbo organizavimas.

Už evakuotų gyventojų priėmimą rajone atsakinga Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija (GEPK). Seniūnijose už evakuotų gyventojų priėmimą atsako seniūnijų darbuotojai. GEP komisija palaiko nuolatinį ryšį su gyventojų priėmimo punktų administracija ir organizuoja evakuotų gyventojų paskirstymą į apgyvendinimo vietas bei visapusišką gyventojų priėmimo punktų parengtį. GEP komisija renka ir apibendrina duomenis apie evakuotų gyventojų priėmimą ir apgyvendinimą, teikia juos Ekstremalių situacijų operacijų centrui.

    - Evakuotų gyventojų priėmimo punktų struktūra, įkūrimo vietos, jų teritorinis išsidėstymas. Evakuotų gyventojų priėmimo punkto struktūra:

- punkto viršininkas;

- apgyvendinimo grandis;

- gyventojų apskaitos grandis;

- ryšių ir informavimo grandis;

- viešosios tvarkos palaikymo grandis;

- medicinos pagalbos grandis.

Tokią priėmimo punktų struktūrą sąlygoja jų atliekamos funkcijos:

- atvykstančių evakuotų gyventojų sutikimas;

- evakuotų gyventojų apskaita;

- evakuotų gyventojų apgyvendinimas;

- evakuotų gyventojų medicininė priežiūra;

- duomenų apie evakuotų gyventojų priėmimą teikimas seniūnijos ESK ir rajono ESOC;

- viešosios tvarkos palaikymas.

Apgyvendinimo vietų administracija paskiria priėmimo punkto viršininką ir kitą punkto personalą, įtraukdama į punkto personalo sudėtį policijos ir medicinos darbuotojus pagal rajono gyventojų evakavimo komisijos paskyrimus.

Gyventojų priėmimo punktų išsidėstymas pateiktas Plano priede Nr. 22.

Kiek ir kurie gyventojų priėmimo punktai bus panaudojami priklausys nuo konkrečios ekstremalios situacijos.

  - Evakuotųjų grįžimas į nuolatines gyvenamąsias vietas.

    - Sprendimo dėl evakuotųjų grįžimo į nuolatines gyvenamąsias vietas priėmimas.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Kaišiadorių skyrius (toliau- NVSC) gavęs iš apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos arba jai priklausančios priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos informacijos apie cheminio užteršimo židinio lokalizavimą ir (ar) likvidavimą:

  - įvertinęs situaciją priima sprendimą dėl laboratorinių tyrimų tikslingumo;

  - kai žinoma užteršimą sukėlusi medžiaga, priėmęs sprendimą dėl laboratorinių tyrimų atlikimo tikslingumo, pateikia užsakymą Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai (toliau- NVSPL) atlikti gyvenamosios aplinkos, visuomeninės paskirties patalpų, kitų objektų, kuriuose NVSC vykdo valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, oro laboratorinius tyrimus;

  - gavę laboratorinių tyrimų rezultatus, išvadas dėl tolesnės objekto/teritorijos eksploatacijos pateikia objekto arba teritorijos savininkui (administracijai), gyventojams,

savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui ir kt. (priklausomai nuo įvykio masto ir vietos):

1) jeigu cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija neviršija leistinų normų – teikia išvadą, kad objektas / teritorija yra tinkami eksploatuoti;

2) jeigu cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija viršija leistinas normas – rekomenduoja objekto arba teritorijos savininkui (administracijai)/gyventojams organizuoti kontrolinius laboratorinius tyrimus, juos vertina ir teikia išvadą, kad objektas / teritorija yra tinkami / netinkami eksploatuoti.

NVSC priklausomai nuo įvykio vietos, keičiasi informacija su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų agentūromis, teritorinėmis valstybinėmis maisto ir veterinarijos tarnybomis, Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniais skyriais (jeigu į cheminio užteršimo židinį patenka įmonės ar įstaigos, kuriose yra darbo vietos), kitomis institucijomis ir įstaigomis dėl laboratorinių tyrimų rezultatų, pakartotinių laboratorinių tyrimų atlikimo, informacijos patikslinimo .

Sprendimą dėl evakuotų gyventojų grįžimo į nuolatines gyvenamąsias vietas priima rajono ESK, atsižvelgdama į NVSC pateiktą išvadą dėl teritorijos tinkamumo eksploatacijai.

Taip pat NVSC teikia rekomendacijas sveikatos priežiūros įstaigoms, švietimo ir ugdymo institucijoms, stacionarinėms globos ir slaugos įstaigoms, valstybės įmonėms, savivaldybės įmonėms, viešosioms įstaigoms, kitoms institucijoms ir organizacijoms dėl jų veiklos apribojimų užterštoje zonoje. Pagal paklausimą teikia konsultacijas visuomenės sveikatos saugos klausimais kitoms institucijoms ir tarnyboms, dalyvaujančioms likviduojant cheminio užteršimo židinį.

Priklausomai nuo konkrečios ekstremalios situacijos žvalgybą gali vykdyti ir aplinkos užterštumo amoniaku lygį nustato Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, NVSC pateikiant užsakymą NVSPL, Kauno RAAD laboratorijos specialistai. Žvalgybai pateikus duomenis apie gyvenamųjų vietovių tinkamumą žmonėms gyventi, rajono Savivaldybės ESOC paruošia ir ESK priima sprendimą dėl gyventojų grąžinimo į namus. Sprendime nurodoma operacijos vykdymo pradžia, gyventojų grąžinimo eiliškumas, atsakingi organizatoriai ir vykdytojai.

    - Gyventojų grįžimo į nuolatines gyvenamąsias vietas organizavimas ir tvarka.

Gyventojų grąžinimas į nuolatines gyvenamąsias vietas vykdomas organizuotai, griežtai laikantis rajono ESK nustatytos tvarkos. Šį darbą kontroliuoja ir vykdo rajono Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija, seniūnijų personalas, gyventojų priėmimo punktų administracijos, viešosios tvarkos palaikymo tarnyba. Gyventojų grąžinimas vykdomas etapais, pradedant nuo arčiausiai nuolatinių gyvenamųjų vietų laikinai apgyvendintų žmonių grąžinimo arba grąžinimo tų gyventojų, kurių nuolatinės gyvenamosios vietos jau saugios gyventi. Esant dideliam evakuotų žmonių skaičiui (virš 2000 žm.) grąžinimas vykdomas išduodant leidimus (Plano priedas Nr. 25).

Leidimais seniūnijos aprūpina gyventojų priėmimo punktus. Punktų vadovai užpildo leidimus ir išduoda transporto priemonių, kuriomis gyventojai vyks į nuolatines gyvenamąsias vietas, vairuotojams. Viešosios tvarkos palaikymo tarnybos darbuotojai, pateikus leidimus, nukreipia transportą su žmonėmis į paskirties vietą.

  - Aplinkos būklės atkūrimo organizavimas.

Gyventojams grįžus į namus tolimesni NVSC veiksmai būtų:

NVSC specialistai atsižvelgdami į cheminių medžiagų savybes, visuomenės sveikatos saugos požiūriu toliau vertina gyvenamąją aplinką, visuomeninės paskirties patalpas, kitus objektus, kuriuose visuomenės sveikatos centrai apskrityse vykdo visuomenės sveikatos saugos kontrolę, jei reikia – teikia siūlymus dėl pakartotinių laboratorinių tyrimų organizavimo, vertina jų rezultatus, teikia išvadas.

Asmenims, kuriems galėjo kilti grėsmė apsinuodyti, suteikia informaciją (per objekto vadovą, per namo bendrijos pirmininką, susirinkimų metu, informaciniu laišku, informacinėse skrajutėse, stenduose ir pan.) apie tam tikros cheminės medžiagos poveikį sveikatai ir apsinuodijimų profilaktiką, rekomendacijas profilaktiškai pasitikrinti sveikatą.

Užterštų teritorijų sanitarinio švarinimo būdai ir apimtys priklausys nuo užteršimo pobūdžio. Rekomendacijas dėl sanitarinio švarinimo atlikimo tiekia Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Aplinkos apsaugos agentūros specialistai, atlikę užterštos teritorijos tyrimus. Pirmoje eilėje patikrinami rajono gyvybiškai svarbūs objektai, masinės žmonių susisiekimo vietos, pagrindiniai keliai. Didžiausių laiko ir darbo sąnaudų reikalaujantys švarinimo darbai pagal aplinkybes gali būti atidedami vėlesniam laikui. Darbai planuojami taip, kad kuo daugiau teritorijos, objektų būtų apšvarinti per trumpą laiką. Sanitarinio švarinimo kokybę kontroliuoja Kauno RAAD laboratorijos ir Kaišiadorių agentūros agentūros specialistai.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos

Bendrojo skyriaus vyresnysis specialistas						Rimas Kiselys

PLANO PRIEDAI

# Plano priedas Nr. 1

AB “Achema” informavimo schema įvykus avarijai amoniako sandėlyje

darbo dienomis, nuo 700 iki 1600 val.

Sutartiniai ženklai:

Atliekamų veiksmų pirmumas

# Plano priedas Nr. 2

AB “Achema” informavimo schema

įvykus avarijai amoniako sandėlyje

nakties metu, išeiginėmis ir švenčių dienomis.

Sutartiniai ženklai:

Atliekamų veiksmų pirmumas

Plano priedas Nr. 3

Kaišiadorių rajono. savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano priedas Nr. 3

Savivaldybės lygio Ekstremaliosios situacijos valdymo schema

### Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos

Bendrojo skyriaus vyresnysis specialistas (civilinei saugai)				Rimas Kiselys

Plano priedas Nr. 4

Kaišiadorių rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano priedas Nr. 2

KEITIMOSI INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ, EKSTREMALŲJĮ ĮVYKĮ AR EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ SCHEMA, KOL NĖRA AKTYVUOTAS KAIŠIADORIŲ RAJONO EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRAS

### Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos

Bendrojo skyriaus vyresnysis specialistas (civilinei saugai)			       Rimas Kiselys

Plano priedas Nr. 5

Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją  tvarkos aprašo

FORMA ES-1

PIRMINIS PRANEŠIMAS

______________________________________________________

(susidariusi ekstremalioji situacija)

| 1. PRANEŠĖJAS | 2. ADRESATAS |
| --- | --- |
| DATA TEL. NR. | TEL. NR |
| LAIKAS FAKSO NR. | FAKSO NR. |
| EL. PAŠTAS | EL. PAŠTAS |
| 3. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PAVADINIMAS | 4. ŠIO PRANEŠIMO PRIEDAI (aktualūs duomenys apie ekstremaliąJĄ situaciją, esami ir galimi pavojaus šaltiniai |
|  | Lapų skaičius |
| 5. Į EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VIETĄ IŠVYKUSIOS (DALYVAVUSIOS) CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS PAJĖGOS |
| 6. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS APIBŪDINIMAS |  |
| 6.1. KADA SUSIDARĖ |  |
| 6.2. KUR SUSIDARĖ |  |
| 6.3. KAS ĮVYKO |  |
| 6.4. KAS PRANEŠĖ |  |
| 6.5. PRIEŽASTYS |  |
| 6.6. PROGNOZĖ |  |
| 7. SUŽEISTIEJI SKAIČIUS |
| 8. ŽUVUSIEJI SKAIČIUS |
| 9. INFORMACIJĄ PATEIKĘS ASMUO (pareigos, parašas, vardas ir pavardė) |

Plano priedas Nr. 6

Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją tvarkos aprašo

FORMA ES-2

PRANEŠIMAS

__________________________________________________________________

(keitimasis informacija apie gelbėjimo  darbus, susidariusią  ekstremaliąją situaciją)

| 1. PRANEŠĖJAS | 2. ADRESATAS |
| --- | --- |
| DATA TEL. NR. | TEL. NR. |
| LAIKAS FAKSO NR. | FAKSO NR. |
| EL. PAŠTAS | EL. PAŠTAS |
| 3. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PAVADINIMAS | 4. ŠIO PRANEŠIMO PRIEDAI (aktualūs duomenys apie ekstremaliąJĄ situaciją) |
|  | Lapų skaičius |
| 5. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS OPERACIJŲ VADOVAS | 6. GELBĖJIMO DARBŲ VADOVAS |
| TEL. NR. | TEL. NR. |
| 7. DALYVAUJANČIOS CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS PAJĖGOS (ŽMONĖS IR TECHNIKA) | 8. IŠSAMUS EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS APIBŪDINIMAS, KEITIMASIS informacija |
| 9. ATLIEKAMI GELBĖJIMO DARBAI | 10. PADARYTA ŽALA IR PATIRTI NUOSTOLIAI |
| 11. GYVENTOJŲ / DARBUOTOJŲ APSAUGOS ORGANIZAVIMAS |
| 12. POREIKIAI, SIŪLYMAI, PASTABOS |
| 13. INFORMACIJĄ PATEIKĘS ASMUO (pareigos, parašas, vardas ir pavardė) |

Plano priedas Nr. 7

Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją  tvarkos aprašo

FORMA ES-3

PRANEŠIMAS

_______________________________________________________________

(padėtis pašalinus ekstremaliosios situacijos padarinius)

| 1. PRANEŠĖJAS | 2. ADRESATAS |
| --- | --- |
| DATA TEL. NR. | TEL. NR. |
| LAIKAS FAKSO NR. | FAKSO NR. |
| EL. PAŠTAS | EL. PAŠTAS |
| 3. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PADARINIŲ ŠALINIMO DARBŲ PABAIGA (TRUMPAS APRAŠYMAS) | 4. ŠIO PRANEŠIMO PRIEDAI (aktualūs duomenys apie ekstremaliąJĄ situaciją) |
|  | Lapų skaičius |
| 5. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PAVADINIMAS |  |
| 6. ŽUVUSIEJI |
| 7. SUŽEISTIEJI |
| 8. KITA INFORMACIJA (VEIKSMAI, PADARYTA ŽALA, PATIRTI NUOSTOLIAI IR T. T.) |
| 9. DALYVAVUSIOS CIVILINĖS SAUGOS ŽMONĖS TECHNIKA SISTEMOS PAJĖGOS: 9.1. ................................................................. ………… ……………..….. 9.2 ................................................................. ………… ……………..….. 9.3. ................................................................. ………… ……………..….. 9.4. ................................................................. ………… ……………..….. 9.5. ................................................................. ………… ……………..….. 9.6. ................................................................. ………… ……………..….. |
| 10. INFORMACIJĄ PATEIKĘS ASMUO (pareigos, parašas, vardas ir pavardė) |

Plano priedas Nr. 8

KEITIMOSI INFORMACIJA APIE EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ AR EKSTREMALŲJĮ ĮVYKĮ

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE SCHEMA, KAI YRA AKTYVUOTAS RAJONO SAVIVALDYBĖS ESOC

– informacijos teikimas.

– prognozės apie ekstremalų įvykį ar ekstremalią situaciją teikimas.

Plano priedas Nr. 9

KAIŠIADORIŲ RAJONO EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS NARIŲ

SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Telefonai | Elektroninio pašto adresas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Darbo | Mobilus |  |
| 1. | Česlovas Neviera | Administracijos direktorius- komisijos pirmininkas | 20450 | 8 617 75550 | direktorius@kaisiadorys.lt; ceslovas.neviera@kaisiadorys.lt m |
| 2. | Tomas Vaicekauskas | Administracijos direktoriaus pavaduotojas, Komisijos pirmininko pavaduotojas | 20479 | 8 650 37683 | tomas.vaicekauskas@kaisiadorys.lt |
| 3. | Albinas Anužis | Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos narys, komisijos narys | 20443 | 8-688-25599 | albinas.anuzis@kaisiadorys.lt |
| 4. | Rimutė Arlauskienė | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja | 20464 | 8-687-81828 | rimute.arlauskiene@kaisiadorys.lt |
| 5. | Jurgita Vilčinskienė | Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Kaišiadorių skyriaus vedėja | 52296 | 8-698-83140 | jurgita.vilcinskiene@nvsc.lt |
| 7. | Ramūnas Grigonis | Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kaišiadorių rajono policijos komisariato viešosios policijos skyriaus viršininkas | +370 346 5 1265 | 8-618-44278 | ramunas.grigonis@policija.lt |
| 8. | Edita Skarakodienė | VšĮ Kaišiadorių ligoninės direktorė | (346) 60197 | 8-640 -39051 | kaislig@gmail.com |
| 9. | Gintautas Paulauskas | UAB „Kaišiadorių šiluma“ direktorius | 51139 | 8-698-33584 | centras@kaisiluma.lt |
| 10. | Rimas Kiselys | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas, (civilinei saugai) | 20486 | 8-698-28705 | rimas.kiselys@kaisiadorys.lt |
| 11. | Marijonas Kriaučiūnas | Kaišiadorių rajono Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas- rajono vyriausiasis veterinarijos inspektorius | 51274 | 8-687-18563 | kaisiadiur@vet.lt |
| 12. | Gintaras Kuktelionis | Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kaišiadorių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas | 67512 | 8-6687-44513 | kaisiadoryspgt@vpgt.lt gintaras.kuktelionis@vpgt.lt |
| 13. | Ligita Pūrienė | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėja | 20450 | 8-618-77930 | ligita.puriene@kaisiadorys.lt |
| 14. | Edita Skarakodienė | L. e. p. VŠĮ Kaišiadorių greitosios medicinos pagalbos stoties direktorė | 60095 | 8-640 -39051 | kais.greitoji@gmail.com |
| 15. | Vidmantas Malinauskas | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas | 20233 | 8-682-11808 | vidmantas.malinauskas@kaisiadorys.lt |
| 16 | Juozas Sidaras | UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ direktorius | 51148 | 8-698-70758 | birutes6@one.lt |
| 17. | Lina Šileikienė | Kaišiadorių rajono savivaldybės įmonės „Kaišiadorių paslaugos“ direktorė | 60139 60146 | 8-699-93998 | paslaugos@kaisiadorys.lt |
| 18. | Skirmantas Agurkis | UAB “Kaišiadorių vandenys” direktorius Vandenvalos budintis operatorius Vandenvietės budintis operatorius | 52562, 51832 52737 | 8-620-26266 | info@kaisiadoriuvandenys.lt |
| 19. | Arvydas Kukta | Kauno RAAD Kaišiadorių rajono agentūros viršininkas | 60020 60686, 60630 | 8-686-03704 | arvydas.kukta@krd.am.lt |
| 20. | Vilija Tamašauskienė | Kaišiadorių rajono savivaldybės gydytoja | 20 461 | 8650 43708 | vilija.tamasauskiene@kaisiadorys.lt |
| 21. | Robertas Trinkūnas | VĮ Kauno regiono keliai Kaišiadorių kelių tarnybos viršininkas | 60134 | 8-686-05608 | kaisiadoriukt@krk.lt |
| 22. | Stasys Truskauskas | VĮ Kaišiadorių miškų urėdijos urėdas | 67631 67634 | 8-698-38352 | stasys.truskauskas@kaismu.lt |
| 23. | Linas Lazauskas | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas | 20461 | 8-686-08517 | linas.lazauskas@kaisiadorys.lt |

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos

Bendrojo skyriaus vyresnysis specialistas (civilinei saugai) –                                                              Rimas Kiselys

Plano priedas Nr. 10

PATVIRTINTA

Kaišiadorių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V1-654

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO SUDĖTIS

| Eil. Nr. | Pareigos savivaldybės OC | Vardas, pavardė | Pareigos | Darbo tel. Nr. | Mobilaus tel. Nr. | El pašto adresas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Operacijų centro koordinatorius | Rimas Kiselys | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyresnysis specialistas | 8-346-20486 | 8-698-28705 | rimas.kiselys@kaisiadorys.lt |
| Operacinio vertinimo, informacijos valdymo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupės |
| 2. | Grupės vadovas | Rimantas Želvys | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Ūkio plėtros skyriaus vedėjas | 8-346-20405 | 8-682-38650 | rimantas.zelvys@kaisiadorys.lt |
| 3. | Grupės narys | Augustas Pilvelis | Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kaišiadorių rajono policijos komisariato viešosios policijos skyriaus viršininkas | 8-346-51308 | 8-618-44670 | augustas.pilvelis@policija.lt |
| 4. | Grupės narė | Sigutė Bliujienė | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė | 8-346-52347 | 8-655-23806 | sigute.bliujiene@kaisiadorys.lt |
| 5. | Grupės narė | Laimutė Grabliauskienė | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbani- stikos skyriaus vyriausioji specialistė | 8-346-20451 | 8-647-07910 | laimute.grabliauskiene@kaisiadorys.lt |
| 6. | Grupės narė | Sonata Jonikavičienė | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė | 8-346-20475 | 8-647-07969 | sonata.jonikaviciene@kaisiadorys.lt |
| 7. | Grupės narė | Edita Leonavičienė | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Ūkio plėtros skyriaus vyriausioji specialistė | 8-346-20474 | 8-655-16110 | edita.leonaviciene@kaisiadorys.lt |
| 8. | Grupės narys | Vidmantas Malinauskas | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas | 8-346-20233 | 8-682-11808 | vidmantas.malinauskas@kaisiadorys.lt |
| 9. | Grupės narė | Ramutė Taparauskienė | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja | 8-346-20476 | 8-614-73012 | ramute.taparauskiene@kaisiadorys.lt |
| 10. | Grupės narys | Aivaras Šiūša | Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kaišiadorių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininko pavaduotojas | 8-346-67512 | 8-616-72693 | aivaras.siusa@vpgt.lt kaisiadorys.pgt@vpgt.lt |
| Materialinio techninio aprūpinimo grupė |
| 11. | Grupės vadovas | Viktoras Jocius | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas | 8-346-20487 | 8-614-10679 | viktoras.jocius@kaisiadorys.lt |
| 12. | Grupės narys | Sigitas Sadauskas | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus ūkvedys | 8-346-20453 | 8 600 24913 | sigitas.sadauskas@kaisiadorys.lt |
| 13. | Grupės narys | Vytautas Juras | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyresnysis specialistas | 8-346-20473 | 8-684-85382 | vytautas.juras@kaisiadorys.lt |
| 14. | Grupės narė | Birutė Mikalauskienė | Kaišiadorių rajono savivaldybės Turto valdymo skyriaus vyresnioji specialistė | 8-346-20478 | 8-671-79692 | birute.mikalauskiene@kaisiadorys.lt |
| 13. | Grupės narys | Ričardas Meškauskas | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vairuotojas | 8-346-20450 | 8-614-56336 +37068501823 | seneliuxs@gmail.com |
| Visuomenės informavimo grupė |
| 15. | Grupės vadovė | Gražina Bendikienė | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė | 8-346-20451 | 8-620-59058 | grazina.bendikiene@kaisiadorys.lt |
| 16. | Grupės narė | Edita Levansavičiūtė | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė | - | 8-672-50063 | edita.levansaviciute@kaisiadorys.lt |
| 17. | Grupės narė | Angelė Rabačiauskienė | UAB “Kaišiadorių aidai” redaktoriaus pavaduotoja | 8-346-51563, 51 474 | 8-611-15904 | kaisaidai@is.lt |
| 18. | Grupės narys | Virginija Šimkūnienė | UAB EMDUVA“ direktorė, Kaišiadorių rajono laikraščio „Atspindžiai“ redaktorė | 8-346-51378 | 8-605-19330 | virginija@atspindziai.lt |
| Administravimo ir elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupės vadovė |
| 19. | Grupės vadovė | Irena Kiselienė | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja | 8-346-20471 | 8-687-58677 | vtat.irena@kaisiadorys.lt |
| 20. | Grupės narys | Alvydas Čiurinskas | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas | 8-346-20449 | 8-614-73019 | alvydas@kaisiadorys.lt |
| 21. | Grupės narė | Dalia Jocienė | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėja | 8-346-20444 | 8-614-88935 | dalia.jociene@kaisiadorys.lt |
| 22. | Grupės narė | Ramunė Daškevičienė | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė | 8-346-20450 | 8-614-2207 | ramune.daskeviciene@kaisiadorys.lt |
| 23. | Grupės narė | Aušra Šalnaitė | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė | 8-346-20473 | 8-640-44388 | ausra.salnaite@kaisiadorys.lt |

Plano priedas Nr. 11

PRINCIPINĖ GYVENTOJŲ EVAKAVIMO ORGANIZAVIMO SCHEMA

Plano priedas Nr. 12

Atmosferos tarša amoniako garais

| Į atmosferą patekusio amoniako kiekis | Užterštos zonos gylis, m |
| --- | --- |
|  | Mirtinos dozės riba | Slenkstinės dozės riba | 250 mg/m3 | 70 mg/m3 | 36 mg/m3 | 20 mg/m3 |
| Atmosferos tarša išsipylus 5000 t amoniako | 3038 | 3767 | 6300 | 12550 | 18050 | 24700 |
| Atmosferos tarša išsipylus 4000 t amoniako | 2844 | 3578 | 6250 | 12500 | 18000 | 24700 |
| Atmosferos tarša išsipylus 3000 t amoniako | 2607 | 3349 | 6200 | 11900 | 18000 | 24700 |
| Atmosferos tarša išsipylus 2000 t amoniako | 2294 | 3040 | 6200 | 12500 | 18000 | 24700 |
| Atmosferos tarša išsipylus 1000 t amoniako | 1823 | 2590 | 6200 | 12300 | 18000 | 24700 |
| Atmosferos tarša išsipylus 35 t amoniako (cisterna) | 669 | 1333 | 2570 | 5400 | 7500 | 10700 |
| Atmosferos tarša išsipylus 5 t amoniako | 263 | 721 | 1250 | 2000 | 3000 | 4000 |

20 mg/m3  - didžiausia leidžiama ribinė koncentracija;

36 mg/m3  - Trumpalaikio poveikio ribinė vertė – tai kenksmingos cheminės medžiagos laike kintančios koncentracijos darbuotojo kvėpavimo erdvės ore vidurkio ribinė vertė per 15 min, kuri, ne ilgiau kaip 15 min ir ne daugiau kaip 4 kartus per darbo pamainą, kasdien veikdama darbuotoją,  neturėtų sukelti neigiamų pojūčių ir pakenkti jo  sveikatai;

70 mg/m3  - per ilgą laiką gali sukelti lengvą kvėpavimo takų sudirginimą;

250 mg/m3 - nėra neigiamo poveikio prabuvus 1 val.

Slenkstinė riba – žmogus, nesinaudojantis apsaugos priemonėmis, pajunta pirminius pakenkimo požymius;

Mirtina riba – žmogus, nesinaudojantis apsaugos priemonėmis, gali mirti.

Plano priedas Nr. 13

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ PATENKANČIŲ Į GALIMOS TARŠOS IR PAVOJAUS ZONĄ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Sąrašo subjekto pavadinimas | Gyvenamosios vietovės pavadinimas | Gyventojų skaičius | Kompaktiškai užstatytos gyvenamosios vietovės plotas (km2 ) | Sirena (yra/nėra) Sirenos tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | UAB „Achema“ | Gegužinės k. ir Senosios Gegužinės k., kaimai yra šalia vienas kito, Palomenės sen. | 105 | 0,11 | Nėra |
| 2. | UAB „Achema“ | Zūbiškės, Palomenės sen. | 226 | 0,578 | S-40 Vietinio valdymo |
| 3. | UAB „Achema“ | Neprėkštos k., Palomenės sen. | 195 | 0,516 |  |
| 4. | UAB „Achema“ | Beponiškės k, Palomenės sen. | 226 | 0,281 |  |
| 5. | UAB „Achema“ | Palomenės k., Palomenės sen. | 281 | 0,61 | VS-3 |
| 6. | UAB „Achema“ | Tauckūnai, Palomenės sen. | 215 | 0,477 |  |
| 7. | UAB „Achema“ | Lomeliai, Palomenės sen. | 101 | 0,263 |  |
| 8. | UAB „Achema“ | Miežonių k., Palomenės sen. | 167 | 0,329 |  |
| 9. | UAB „Achema“ | Vilionių k., Palomenės sen. | 103 | 0.055 |  |
| 10. | UAB „Achema“ | Gudienos k., Kaišiadorių apylinkės sen. | 1517 | 1.54 |  |
| 11. | UAB „Achema“ | Gudzenkos k., Kaišiadorių apylinkės sen. | 123 | 0.256 |  |
| 12. | UAB „Achema“ | Kasčiukiškės, Kaišiadorių apylinkės sen. | 189 | 0.221 |  |
| 13. | UAB „Achema“ | Vilkiškės, Kaišiadorių apylinkės sen. | 163 | 0,126 |  |
| 14. | UAB „Achema“ | Pypliai, Kaišiadorių apylinkės sen. | 102 | 0,118 |  |
| 15. | UAB „Achema“ | Stabintiškės k., Žaslių sen. | 343 | 0,453 |  |
|  | UAB „Achema“ | Mikalaučiškės, Žaslių sen. | 151 | 0,468 |  |
|  | UAB „Achema“ | Žaslių miestelis, Žaslių sen. | 654 | 1,05 | S-40 |
|  | UAB „Achema“ | Žaslių geležinkelio stotis, Žaslių sen. | 408 | 0,809 |  |
|  | UAB „Achema“ | Paparčiai, Paparčių sen. | 274 | 0,445 |  |
|  | UAB „Achema“ | Dainava ir Dainavėlės k., kaimai yra šalia vienas kito, Paparčių sen. | 208 | 0,427 |  |
|  | UAB „Achema“ | Antakalnio k., Rumšiškių sen. | 458 | 0,698 |  |
|  | UAB „Achema“ | Rumšiškių miestelis, Rumšiškių sen. | 1809 | 2,24 | S-40 |
|  | UAB „Achema“ | Dovainonys, Rumšiškių sen. | 662 | 0,600 |  |
|  | UAB „Achema“ | Rusonys, Rumšiškių sen. | 102 | 0,184 |  |
|  | UAB „Achema“ | Juodikės, Rumšiškių sen. | 103 | 0,105 |  |
|  | UAB „Achema“ | Stasiūnų k., Žiežmarių apylinkės seniūnija | 696 | 0,654 |  |
|  | UAB „Achema“ | Vladikiškės, Žiežmarių apylinkės seniūnija | 155 | 0,245 |  |
|  | UAB „Achema“ | Burbiškės, Žiežmarių apylinkės seniūnija | 105 | 0,138 |  |
|  | UAB „Achema“ | Pakertai, Žiežmarių apylinkės seniūnija | 323 | 0,456 |  |
|  | UAB „Achema“ | Mūro-Srėvininkai, Žiežmarių apylinkės seniūnija | 422 | 0,597 |  |
|  | UAB „Achema“ | Kiemelių k., Žiežmarių apylinkės seniūnija | 155 | 0,091 |  |
|  | UAB „Achema“ | Mediniai Strėvininkai, Žiežmarių apylinkės seniūnija | 152 | 0,322 |  |
|  | UAB „Achema“ | Liutonių k., Žiežmarių apylinkės seniūnija | 162 | 0,490 |  |
|  | UAB „Achema“ | Karčiupis, Pravieniškių seniūnija | 387 | 0631 |  |
|  | UAB „Achema“ | Grabutiškės, Pravieniškių seniūnija | 145 | 0,117 |  |
|  | UAB „Achema“ | Pravieniškės-I, Pravieniškių seniūnija | 459 | 0,652 |  |
|  | UAB „Achema“ | Pravieniškės-II, Pravieniškių seniūnija | 911 | 0632 | S-40 |
|  | UAB „Achema“ | Ginteikiškės, Kruonio seniūnija | 101 | 1,99 |  |
|  | UAB „Achema“ | Morkūnai, Kruonio seniūnija | 101 | 0,317 |  |
|  | UAB „Achema“ | Kruonio miestelis, Kruonio seniūnija | 674 | 0,979 | S-40 |
|  | UAB „Achema“ | Anglininkai, Kruonio seniūnija | 102 | 1,33 |  |
|  | UAB „Achema“ | Žiežmariai, Žiežmarių seniūnija | 3627 | 2,99 | S-40 AS-12 |
|  | UAB „Achema“ | Kaišiadorys, Kaišiadorių miesto seniūnija | 8842 | 4,78 | S-40, 4 vnt. |
|  | Kruonio HAE | Kruonio miestelis, Kruonio seniūnija | 674 | 0,979 | VS-3 |

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos

Bendrojo skyriaus vyresnysis specialistas					Rimas Kiselys

Plano priedas Nr. 14

KAIŠIADORIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO AUTOMOBILINĖ TECHNIKA SU GARSINE ĮRANGA, KURI GALI BŪTI PANAUDOTA VYKDANT GYVENTOJŲ ĮSPĖJIMĄ APIE EVAKUACIJĄ

| Eil. nr. | Maršruto numeris | Priskirtas automobilis su garsine įranga | Vietovės, gatvės pavadinimas, kurios gyventojai yra įspėjami |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Opel Astra v. n. ECR 071 | Kaišiadorys- Žaslių mstl.- Žuvų k.- Karsakų k.- Žibavičių k.- Dainavos k.- Dainavėlės k.- Kaugonių k.- Našlėnų k.- Paparčių k.- Kaišiadorys |
| 2. | 2 | Opel Astra v. n. DCJ 492 | Kaišiadorys- Žaslių mstl., Vilniaus gatvė nuo seniūnijos link Stabintiškių- Stabintiškių k.- Mikalaučiškių k.- Savarinės k.- Padlių k.-Butkūnų k.- Zūbiškių k.- Krivonių k.- Kasčiukiškių k.- Kaišiadorys |
| 3. | 3 | Skoda Yeti v. n. HTB 867 | Kaišiadorys- Vilkiškių k.- Pyplių k.- Kalniškių k.- Palomenės k.- Neprėkštos k.- Gegužinės k.- Kaišiadorys |
| 4. | 4 | Škoda Yeti v.n. GTN 465 | Kaišiadorys-Miežonių k.- Tauckūnų k.- Eitekonių k.- Lomenių k.- Palomenės k. (pagrindinė gatvė)- Kaišiadorys |
| 5. | 5 | Mitsubishi Pajero sport v. n. CEN 994 | Kaišiadorys- visas Gudienos kaimas- Kaišiadorys |
| 6. | 6 | Mitsubishi Pajero sport v. n. CEN 993 | Kaišiadorys- Beištrakio k.- Pašulių k.- Pravieniškių-II k.- Pravieniškių-I k.- Užtakų k.- Pamierio k.- Juodiškių k.- Uogintų k.- Antakalnio k.- Kaišiadorys |
| 7. | 7 | Mitsubishi Pajero sport v. n. BNS 283 | Kaišiadorys- Kiemelių k.- Stasiūnų k.- Vladikiškių k.- Avilių k.- Būdiškių k.- Liutonių k.- Būblių k.- Rusonių k.- Dovainonių k.- Kaišiadorys |
| 8. | 8 | Mitsubishi Pajero sport v. n. BHD 986 | Kaišiadorys- Mediniai Srėvininkai- Žydeikiškių k.- Morkūnų k.- Rumšiškių mstl.- Grabučiškių k.- Karčiupio k.- Kaišiadorys |
| 9. | 9 | Mitsubishi Pajero sport v. n. BHD 992 | Kaišiadorys- Kruonio mstl.- Anglininkų k.- Lapainios k.- Darsūniškio k.- Užgirėlio k.- Vilūnų k.- Migonių k.- Kalvių k. –Kaišiadorys |
| 10. | 10 | Mitsubishi L 200 v. n. DFL 366 | Kaišiadorys- Žiežmarių mstl.- Bulotų k.- Pakerų k.- Mūro-Strėvininkų k Liutonių k.- Žaslių geležinkelio st.- Kaišiadorys |
| 11. | 11 | Mitsubishi L200 v. n. DFL 302 | Kaišiadorys- Kibučių k.- Šoliškių k.- Žostautų k.- Mičiūnų k.- Varkalių k.- Ringailių k.- Nemaitonių k.- Klėriškių k.- Kaišiadorys |

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos

Bendrojo skyriaus vyresnysis specialistas (civilinei saugai)					Rimas Kiselys

Tel. +370 698 28705

Plano priedas Nr. 15

Jonavos rajono ir Kaišiadorių rajono

savivaldybių tarpusavio pagalbos plano

4 priedas

APGYVENDINIMO GALIMYBĖS KAIŠIADORIŲ MIESTE IR RAJONE

(Visuomeninės paskirties pastatai, kuriuose galima laikinai apgyvendinti žmones (mokyklos, bendrabučiai, sporto ir pramogų centrai ir t. t.)

| Visuomeninės paskirties pastatai, skirti laikinai apgyvendinti | Kaišiadorių rajono savivaldybė |
| --- | --- |
| EEil. Nr. | Visuomeninės paskirties pastatas | Adresas | Atstovas ryšiams (vardas, pavardė, pareigos, ryšio duomenys) | Laikinas apgyvendini-mas (žmonių sk. per dieną) | Skubus apgyvendinamas, esant kritiškai padėčiai (žmonių sk./ dieną)*** | Maitinimo galimybės (žmonių sk. per pamainą) | Dušų skaičius | WC vietų skaičius | Automobilių laikymo galimybės (lengvų auto. vnt.) |
| 1. | Kaišiadorių r. Algirdo Brazausko gimnazija | Gedimino g. 65, LT-56124 Kaišiadorys | Stanislavas Bernikas, direktorius, tel. 8 686 33 780 direktorius@a.brazausko-gimnazija.lt; | 100 |  | 200 | 10 | 46 | 25 |
| 2. | Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija | Paukštininkų g. 5, LT-56166 Kaišiadorių r. sav. | Jolita Morkūnaitė, direktorė, tel. (8 346) 51 805 girzado.rastine@kaisiadorys.lt; girzado.buhalterija@gmail.com direktorius@v.girzado-progimnazija.lt | 150 |  | 250 | 8 | 36 | 50 |
| 3. | Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla | Girelės g. 57, Kaišiadorys, | Jonas Jočiūnas, l.e. direktoriaus pareigas, tel. (8 346) 51 899; 60 058 rastine@zum.kaisiadorys.lm.lt pavaduotojas@zum.kaisiadorys.lm.lt | 150 |  | 500 | 10 | 30 | 30 |
| 4. | Kaišiadorių specialioji mokykla | Gedimino g.118, LT-56166 Kaišiadorys, | Rūta Stankienė, l.e. direktoriaus pareigas, tel. 8 614 29 449, KSIMAS@takas.lt | 40 |  | 300 | 14 | 20 | 20 |
| 5. | Kaišiadorių r. Kruonio gimnazija | Darsūniškio g. 11, Kruonio mstl. 56319 Kaišiadorių r. sav. (8 346) 57 326; 20 260 | Rita Mikučauskienė, direktorė, tel. (8 686)18 165, kruonio.mokykla@kaisiadorys.lt | 40 |  | 60 | 7 | 15 | 25 |
| 6. | Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija | Rumšos g. 36, Rumšiškės, LT-56336 Kaišiadorių r. sav. | Artūras Čepulis, direktorius, tel. (8 346) 58 838, rvabvm@gmail.com | 40 |  | 80 | 5 | 16 | 8 |
| 7. | Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė mokykla | Vytauto g. 1, Žaslių mstl., LT-56412 Kaišiadorių r. sav. | Asta Malakauskienė, direktorė, tel. (8 682) 14 432, zasliu.mokykla@kaisiadorys.lt | 40 |  | 200 | 3 | 17 | 30 |
| 8. | Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija | Žaslių g. 21, Žiežmariai, LT-56235 Kaišiadorių r. sav. | Ieva Mažulienė, direktorė, tel. (8 610) 14 140, ziezmariu.mokykla@kaisiadorys.lt | 40 |  | 50 | 4 | 16 | 20 |
| 9. | Kaišiadorių r. Pravieniškių Stasio Tijūnaičio pagrindinė mokykla | Pravieniškių I k., Pravieniškių sen., LT-56371 Kaišiadorių r. sav. | Nijolė Butrimavičienė, direktorė, tel. (8 618) 30 323, direktore@tijunaicio.kaisiadorys.lm.lt | 40 |  | 60 | 4 | 10 | 12 |
| 10. | Kaišiadorių kultūros centras | Gedimino g. 40, Kaišiadorys | Arnoldas Škimelis, direktorius, tel. (8 652) 12 626 | 60 |  | 60 | 3 | 17 | 16 |
| 11. | Žaslių kultūros centras | Vytauto g. 38, 56411, Žasliai | Raselė Ščerbavičienė, direktorė, tel. (8 650) 98 858 | 50 |  | - | - | 3 | 3 |
| 12. | Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centras | V.Kudirkos g. 12, Kaišiadorys | Stanislovas Lakavičius, l. e. direktorius pareigas, tel. 8 686 29 629, kksc@kaisiadorys.lt jonas.kksc@kaisiadorys.lt; | 40 |  | - | 14 | 10 | 20 |
| 13. | Rumšiškių kultūros centras | J. Aisčio g.2 Rumšiškių mstl., LT-56335 Kaišiadorių r. sav. | Gražina Meilutienė, direktorė, tel. (8 656) 19 513 | 120 |  | - | - | 6 | 4 |

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos

Bendrojo skyriaus vyresnysis specialistas (civilinei saugai)					Rimas Kiselys

Tel. +370 698 28705

Plano priedas Nr. 16

APGYVENDINIMO GALIMYBĖS

| VIEŠBUČIAI | Kaišiadorių rajono savivaldybė |
| --- | --- |
| Eil. Nr. | Viešbutis | Adresas | Atstovas ryšiams (Vardas, pavardė, pareigos, ryšio duomenys) | Laikinas apgyvendinimas (žmonių sk. per dieną) | Maitinimo galimybės (žmonių sk. per pamainą) | Automobilių laikymo galimybės (linijiniai metrai) |
| 1. | ARADVA, UAB, PAS RADVILĄ, kavinė - viešbutis | Žaslių g. 34, Kaišiadorių m., Kaišiadorių miesto sen., Kaišiadorių r. sav., LT-56113 | Savininkas Algimantas Radvila, (8 346) 60 201, mob. 8 611 53 528 www.pasradvila.lt aradva@pasradvila.lt | 80 | 555 | 350 |
| 2. | PAS RADVILĄ, svečių namai Žasliuose | Vilniaus g. 3, Žasliai, Kaišiadorių raj. | Tel. 370 346 60 210, Mob. 370 611 53 528, 370 614 78 445, 370 610 66 988 administratorius@pasradvila.lt www.pasradvila.lt | 40 | 150 | 250 |
| 3. | Bačkonys, UAB, Restoranas, motelis, konferencijų centras, viešbutis, poilsio namai | Bačkonių k., LT- 56240, Kaišiadorių r. sav. | Administratorius (8 346) 41 315, (8 346) 41 435, (8 346) 67 007, El. paštas info@backonys.lt www.backonys.lt | 78 | 400 | 120 |
| 4. | Pas poną, UAB | Rumšos 33, Rumšiškių mstl., LT-56336, Kaišiadorių r. sav. | Sodybos šeimininkas Albinas Stasiukynas (8 346) 47339, Mob. +370 686 72163 El.paštas: paspona@atostogoskaime.lt | Miegamų vietų:50 Vietų šventėms: 70 Vietų be nakvynės:70 Numerių: 8 Apgyvendinamų pastatų: 2 | 300 | 80 |
| 5. | „Dalios sodyba“ | Parko g. 20, Stasiūnų k., Žiežmarių sen., LT-56137 Kaišiadorių r., | Administratorius, Tel. nr. +370 682, 59540 Mob. +370 687 15256, Faksas. +370 346 43678 info@daliossodyba.lt www.daliossodyba.lt | Miegamų vietų: 40 Vietų šventėms: 100 Vietų be nakvynės: 500 Numerių: 15 Apgyvendinamų pastatų: 5 | 400 | 250 |
| 6. | „Roko sodyba“ atskiruose pastatuose talpiname iki 50 bei iki 150 žmonių šventimui bei apnakvindinama iki150 žmonių dviviečiuose kambariuose (galime pristatyti papildomas lovas į kambarius). | Stasiūnų k., Žiežmarių sen., LT-56137 Kaišiadorių r. | Administratorius Mob. +370 620 22288 rokosodyba@bnk..lt ; www.rokosodyba.lt | Miegamų vietų: 50 Vietų šventėms: 150 Vietų be nakvynės: 150 Numerių: 50 Apgyvendinamų pastatų: 4 Visi kambariai turi savo atskirus WC bei dušus. | 400 | 200 |
| 7. | „Kaziulio“ sodyba | Kalvių km., Kruonio sen., Kaišiadorių sav. | Savininkas Tel. nr. +370 640 18444 kaziuko@atostogoskaime.lt | Miegamų vietų: 30 Vietų šventėms: 50 Vietų be nakvynės:50 Numerių: 8 Apgyvendinamų pastatų: 1 | 100 | 150 |
| 8. | ĮLANKA, UAB baras - motelis | Marių g. 70A, Rumšiškių mstl., Rumšiškių sen., LT-56337 Kaišiadorių r. sav. | Avininkas +37065595089 8 655 70017 (655) 42 641; El. paštas ilanka@one.lt | 60 | 300 | 200 |
| 9. | Kaimo turizmo sodyba „Sekionių ranča" | Kaišiadorių raj. Kruonio sen., Sekionių km | Tel. +370-655-49554, +370-685-12339 El. paštas: sekioniuranca@mail.lt | 50 | 300 | 300 |
| 10. | Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos Lietuvos liaudies buities muziejuje | L. Lekavičiaus g. 2, Rumšiškių mstl., Rumšiškių sen., LT-56337 Kaišiadorių r. sav. | +370 640 54713, girkalnionamas@gmail.com | 40 | 150 | 500 |
| 11. | Sodyba "Rumšiškės" | Rumšos g. 9A, Rumšiškių mstl., LT-56336 Kaišiadorių r. | Vadovas Rimantas Rutkauskas, Telf.:+370 346 47568, Mob. +370 614 07777 viesbutisrumsiskes.lt info@ilgilimuzinai.lt ; | 110 | 220 | 150 |

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos

Bendrojo skyriaus vyresnysis specialistas (civilinei saugai)				Rimas Kiselys

Tel. +370 698 28705

Plano priedas Nr. 17

LAIKINO APGYVENDINIMO IR APSAUGOS GALIMYBĖS PRIENŲ RAJONE

# (Visuomeninės paskirties pastatai, kuriuose galima laikinai apgyvendinti ir apsaugoti žmones (mokyklos, bendrabučiai, sporto ir pramogų centrai ir t.t.)

| Eil. Nr. | Statinio savininkas | Adresas | Telefonas | Apgyvendinamų ir apsaugojamų gyventojų skaičius | Trumpa patalpų charakteristika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prienų „ Žiburio “ gimnazija | J. Basanavičiaus g. 1,Prienai | 8 699 20343 | 660 | Pagalbinės patalpos rūsyje, 980 kv. m. |
| 2. | Prienų KKSC daugiafunkcinis sporto kompleksas | Birutės g. 7, Prienai | 8 319 60053 | 1800 | Sporto arena 1700 kv. m. |
| 3. | Pakuonio pagrindinė mokykla | Sodų g. 36 , Pakuonis | 8 620 26020 | 520 | Pagalbinės patalpos rūsyje, 780 kv. m. |
| 4. | Balbieriškio pagrindinė mokykla | Klevų g. 10, Balbieriškis | 8 687 33652 | 100 | Pagalbinės patalpos pusrūsyje, 150 kv. m. |
| 5. | Išlaužo pagrindinė mokykla | Žvejų g. 1, Išlaužas | 8 682 12646 | 370 | Pagalbinės patalpos rūsyje, būklė gera, 550 kv. m. |
| 6. | Prienų Revuonos pagrindinė mokykla | D. ir Girėno g. 6, Prienai | 8 611 51023 | 180 | Pagalbinės patalpos rūsyje, 268 kv. m. |
| 7. | Jiezno Gimnazija | Vytauto g. 42, Jieznas | 8 319 57118 | 150 | Pagalbinės patalpos rūsyje, 350 kv. m. |
| 8. | Prienų KKSC sporto sale | Kęstučio g. 81, Prienai | 8 319 60051 | 1000 | Sporto salė 1050 kv.m. |
| 9. | Veiverių T. Žilinsko gimnazija | Kauno g. 29, Veiveriai | 8 686 96915 | 150 | Pagalbinės patalpos rūsyje, 200 kv. m. |
| 10. | Skriaudžių kultūros namai | Jaunimo g. 1, Skriaudžiai | 8 699 79446 | 60 | Pagalbinės patalpos rūsyje, 100 kv. m. |
| 11. | Lopšelis darželis „ Saulutė “ | J. Basanavičiaus g. 16, Prienai | 8 612 44633 | 100 | Pagalbinės patalpos rūsyje, 150 kv. m. |
| 12. | Lopšelis darželis „Gintarėlis “ | Statybininkų g. 17, Prienai | 8 686 90198 | 280 | Pagalbinės patalpos rūsyje, 420 kv. m. |
| 13. | Lopšelis darželis „ Pasaka “ | F. Vaitkaus g. 2, Prienai | 8 319 52667 | 70 | Pagalbinės patalpos rūsyje, 100 kv. m. |
| 14. | Prienų „ Ąžuolo “ pagrindinė mokykla | Kęstučio g. 45, Prienai | 8 600 17408 | 40 | Pagalbinės patalpos rūsyje, 60 kv. m. |
| 15. | Policijos komisariatas | F. Martišiaus g. 3, Prienai | 8 687 12858 | 50 | Pagalbinės patalpos rūsyje, 75 kv. m. |
| 16. | Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba | Statybininkų g. 6, Prienai | 8 687 31161 | 50 | Pagalbinės patalpos rūsyje, 75 kv. m. |
| 17. | Pakuonio laisvalaikio sale | Sodų g.14, Pakuonio sen. | 8 650 72401 | 200 | Pagalbinės patalpos rūsyje, 150 kv. m. |
| 18. | Všį Prienų ligoninė | Pušyno g. 2, Prienai | 8 319 60465 | 240 | Pagalbinės patalpos rūsyje, 360 kv. m. |
| 19. | N. Ūtos laisvalaikio salė | Mokyklos g. 11., N.Ūtos sen. | 8 685 31548 | 200 | Pagalbinės patalpos rūsyje, 75 kv. m. |
| 20. | Prienų kultūros ir laisvalaikio centras | Vytauto g. 35, Prienai | 8 319 60374 | 700 | Pagalbinės patalpos rūsyje 900 kv. m. |
| 21. | Išlaužo laisvalaikio salė | Sodų g. 1 a , Išlaužo k., Išlaužo sen. | 8 685 31279 | 250 | Pagalbinės patalpos rūsyje, 200 kv.m. |
| 22. | Prienų miškų urėdija | Miškininkų g. 2 Ignacavos k., Ašmintos sen. | 8 686 69011 | 130 | Pagalbinės patalpos po visu pastatu, 200 kv. m. |
| 23. | Prienų globos namai | Panemunės g. 28, Prienai | 8 687 98985 | 530 | Pagalbinės patalpos rūsyje, 800 kv.m. |
| 24. | Šilavoto laisvalaikio salė | Radušio g. 11 Šilavoto k., Šilavoto sen. | 8 685 31578 | 200 | Pagalbinės patalpos rūsyje, 50 kv. m. |

Viso:	       7880 žm.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos

Bendrojo skyriaus vyresnysis specialistas (civilinei saugai)				Rimas Kiselys

Tel. +370 698 28705

Plano priedas Nr. 18

SAVIVALDYBĖS IR JAI PAVALDŽIŲ ĮMONIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Transporto priemonė | Įmonės, kuriai priklauso nurodyta transporto priemonė, pavadinimas, adresas, telefono numeris | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas | Skaičius |  |  |
|  | Gaisrinis automobilis ZIL -131 | 6 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Priešgaisrinė |
|  | Gaisrinis automobilis GAZ-66 | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Priešgaisrinė |
|  | Gaisrinis automobilis GAZ-3307 | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Priešgaisrinė |
|  | Automobilis ISUZU D-MAX | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Priešgaisrinė |
|  | Automobilis RENAULT Espace | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Žemės ū. sk. |
|  | Automobilis Opel Frontera | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Žemės ū. sk. |
|  | Automobilis Opel Astra Classic | 6 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | PSPC |
|  | Automobilis MB Sprinter | 4 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Švietimo sk. |
|  | Automobilis ISUZU mokyklinis | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Švietimo sk. |
|  | Automobilis MERSEDES-BENZ | 2 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Švietimo sk. |
|  | Mikroautobusas VW LT | 5 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Švietimo sk. |
|  | Automobilis DAIHATSU TERIOS | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Bendrasis sk. |
| 13. | Automobilis MAZDA 6 | 3 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Bendrasis sk. |
| 14. | Automobilis MB Vitto 114 | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Švietimo sk. |
| 15. | Mokyklinis autobusas IVECO DAILY | 5 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Švietimo sk. |
| 16. | Automobilis LAND ROVER FRELANDER | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Nemaitinių sen. |
| 17. | Automobilis Opel Corsa | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Nemaitinių sen. |
| 18. | Automobilis ŠKODA FABIJA COMBI | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Vaiko teisų sk. |
| 19. | Automobilis RENAULT Master | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Bendrasis sk. |
| 20. | Automobilis DACIA Logan 1,6 | 4 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Seniūnijos |
| 21. | Automobilis Audi A6 Avant Qvatro | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Seniūnijos |
| 22. | Automobilis VW POLO 1.4 | 4 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Bendrasis sk. |
| 23. | Automobilis VW GOLF VARIANT 1,6 | 2 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Bendrasis sk. |
| 24. | Automobilis VW TOURAN | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Soc. Pasl.cen. |
| 25. | Automobilis VW TRANSPORTER | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Soc. Pasl.cen. |
| 26. | Automobilis VW CRAFTER 35 | 3 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Soc. Pasl.cen. |
| 27. | Automobilis RENAULT MASTER | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Soc. Pasl.cen. |
| 28. | Automobilis FORD TRANZIT | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Soc. Pasl.cen. |
| 29. | Automobilis PEUGEOT BOXER | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Soc. Pasl.cen. |
| 30. | Automobilis DACIA LOGON | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Švietimo sk. |
| 31. | Automobilis Opel Zafira | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Kaiš. kult. C. |
| 32. | Mikroautobusas VW Transporter | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Kaiš. kult. C. |
| 33. | Automobilis RENAULT Espeice | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | A. Braz. Gimnaz. |
| 34. | Automobilis Mazda 626 | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Seniūnijos |
| 35. | Automobilis VAZ 21093 | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Kaiš. muziejus. |
| 36. | Automobilis RENAULT Master | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | A. Braz. Gimnaz. |
| 37. | Automobilis VW Transporter | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Švietimo sk. |
| 38. | Automobilis Ford Tranzit | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Švietimo sk. |
| 39. | Automobilis Opel Astra | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Seniūnijos. |
| 40. | Automobilis Opel MOVANO | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Švietimo sk. |
| 41. | Automobilis VW GOLF | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Švietimo sk. |
| 42. | Automobilis VW TRANSPORTER | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Biblioteka |
| 43. | Automobilis Opel Vectra | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Bendrasis sk. |
| 44. | Automobilis RENAULT MASTER | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Švietimo sk. |
| 45. | Automobilis NISSAN | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | S. Į. Kaiš. pasl. |
| 46. | Automobilis FORD Mondeo | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | S. Į. Kaiš. pasl. |
| 47. | Automobilis Daimler-Bendz (ūkinė) | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | S. Į. Kaiš. pasl. |
| 48. | Autobusas Setra 215 | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | S. Į. Kaiš. pasl. |
| 49. | Mikroautobusas Mb Sprinter | 3 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | S. Į. Kaiš. pasl. |
| 50. | Autobusas Neoplan | 3 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | S. Į. Kaiš. pasl. |
| 51. | Mikroautobusas Iveko | 2 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | S. Į. Kaiš. pasl. |
| 52. | Autobusas MB BOC | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | S. Į. Kaiš. pasl. |
| 53. | Autobusas Setra S 215 | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | S. Į. Kaiš. pasl. |
| 54. | Autobusas Autosan H 9-21 | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | S. Į. Kaiš. pasl. |
| 55. | Autobusas MB 0303 | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | S. Į. Kaiš. pasl. |
| 56. | Autobusas MAN | 2 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | S. Į. Kaiš. pasl. |
| 57. | Autobusas Styler SL 12 | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | S. Į. Kaiš. pasl. |
| 58. | Autobusas MB 4120 | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | S. Į. Kaiš. pasl. |
| 59. | MikroautobusasVW Caravelle | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | S. Į. Kaiš. pasl. |
| 60. | Autobusas VW | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | S. Į. Kaiš. pasl. |
| 61. | Automobilis-šiukšlevežis | 3 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | S. Į. Kaiš. pasl. |
| 62. | Automobilis Škoda Oktavia | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Švietimo sk. |
| 63. | Automobilis VW SHARAN | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Švietimo sk. |
| 64. | Automobilis FORD Mondeo | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Švietimo sk. |
| 65. | Sunkvežimis VW-MAN | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Švietimo sk. |
| 66. | Autobusas IVECO DAILY 50C17V | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Švietimo sk. |
| 67. | Automobilis Škoda Roomester | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Vis. Svek. c. |
| 68. | Mikroautobusas VW CRAFTER | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Sp[orto c. |
| 69. | Automobilis VW TRANSPORTER T5 | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Švietimo sk. |
| 70. | Automobilis Škoda Yeti | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Seniūnijos |
| 71. | Autobusas VW CRAFTER (mokyklinis) | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Švietimo sk. |
| 72. | Automobilis PEUGEOT | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Seniūnijos |
| 73. | Automobilis GAZ 32213 | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Švietimo sk. |
| 74. | Traktorius T-25A | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | Soc. Pasl. C. |
| 75. | Traktorius YANMARAF 400 | 1 | Kaišiadorių r. sav. administracija, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, (8 346) 20 223 | S. Į. Kaių. pasl. |

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos

Bendrojo skyriaus vyresnysis specialistas (civilinei saugai)				Rimas Kiselys

Tel. +370 698 28705

Plano priedas Nr. 19

SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ,,KAIŠIADORIŲ PASLAUGOS“ TRANSPORTO PRIEMONIŲ

SĄRAŠAS

| Eil Nr. | Garažo Nr. | Markė modelis D1 | Valstybinis Nr | Kėbulo tipas D2 | Kategorija J | Klasė J1 | Markė | Pagaminimo metai | Vietų skaičius (su vairuotoju) | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | MERSEDES BENZ | CGC 794 | Mikro autobusas | M2 | M2-CW | MB Sprinter 311 | 2007 | 18 |  |
| 2. | 5 | AUTOSAN | ZKK 182 | Autobusas | M3 | M3-CI | AUTOSAN H9-21 | 1994 | 42 sėd. 27 stov. |  |
| 3. | 6 | STEYR | DCL 370 | Autobusas | M3 | M3-CI | STEYR SL 12 HUA | 1993 | 53 sėd. 41 stov. |  |
| 4. | 7 | IVECO | ARR 371 | Mikro autobusas | M2 | M2-CW | IVECO 50 C13 | 2005 | 21 |  |
| 5. | 8 | MERSEDES BENZ | BOO 082 | Autobusas | M3 | M3-CI | MB-0303 | 1987 | 35 |  |
| 6. | 9 | MERSEDES BENZ | BCF 678 | Mikro autobusas | M2 | M2-CW | MB-313 SD | 2005 | 17 |  |
| 7. | 19 | NEOPLAN | CNK 931 | Autobusas | M3 | M3-CI | NEOPLAN N 407 | 1988 | 30 sėd. 19 stov. |  |
| 8. | 2 | IVECO | MVN 386 | Mažas autobusas | M2 | M2-CW | IVECO A40.10 | 1998 | 16 |  |
| 9. | 23 | KAESSBOHRER | CCT 014 | Autobusas | M3 | M3-CA | SETRA S-215 HD | 1992 | 54 sėd. 48 stov. |  |
| 10. | 26 | MERSEDES BENZ | CRB 130 | Autobusas | M3 | M3-CO | MB-0303 | 1992 | 40 |  |
| 11. | 33 | KAESSBOHRER | PKK 161 | Autobusas | M3 | M3-CI | SETRA S-215 | 1984 | 40 |  |
| 12. | 36 | NEOPLAN N316 | FJN 974 | Autobusas | M3 | M3-CO | NEOPLAN-316 | 2002 | 52 sėd. 36 stov. |  |
| 13. | 37 | MERSEDES BENZ | CGC 795 | Mikro autobusas | M2 | M2-CW | MB-SPRINTER | 2007 | 21 |  |
| 14. | 40 | MAN | DGP 047 | Autobusas | M3 | M3-CI | MAN.10.180 | 1992 | 34 sėd. 6 stov. |  |
| 15. | 41 | MERSEDES BENZ | EBP 504 | Mikro autobusas | M2 | M2-CA | MB-412 | 1996 | 12 sėd. 12 stov. |  |
| 16. | 34 | NEOPLAN 407 | TKD 595 | Autobusas | M3 | M3-CI | NEOPLAN 407 | 1988 | 30 sėd. 19 stov. |  |
| 17. | 30 | MAN | GGB 377 | Autobusas | M3 | M3-CL | MAN | 1996 | 33 sėd. 8 stvo. |  |
| 18. | 39 | VW Crafter | GND 018 | Mažas autobusas | M2 | M2-CW | VW Carfter | 2013 | 19 sėd. |  |

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos

Bendrojo skyriaus vyresnysis specialistas (civilinei saugai)				Rimas Kiselys

Tel. +370 698 28705

Plano priedas Nr. 20

# KAIŠIADORIŲ RAJONO Savivaldybės ikimokyklinio, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų sąrašas

| Eil. Nr. | Ikimokyklinio, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų pavadinimas, adresas, telefono numeris | Mokinių skaičius | Optimalus mokytojų skaičius* | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Lopšeliai-darželiai |  |  |  |
| 1. | Kaišiadorių lopšelis-darželis „Spindulys“, Maironio g. 45, Kaišiadorių miesto seniūnija, 8 (346) 20235, mob. 8 652 24680 | 210 | 22 |  |
| 2. | Kaišiadorių lopšelis-darželis „Žvaigždutė“, Vienybės g. 22/3, Kaišiadorių miesto seniūnija/ 8 (346) 53039, mob. 8 620 24769 | 210 | 22 |  |
| 3. | Kaišiadorių r. Pravieniškių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, Pravieniškių g. 11, Pravieniškių II k., Pravieniškių seniūnija, 8 (346) 20246, mob. 8 607 38041 | 73 | 7 |  |
| 4. | Kaišiadorių r. Rumšiškių lopšelis-darželis, J. Aisčio g. 4, Rumšiškių miestelis, Rumšiškių seniūnija, 8 (346) 20245, mob. 8 680 37050 | 77 | 7 |  |
| 5. | Kaišiadorių r. Pakertų lopšelis-darželis, Ateities g. 8, Pakertų k., Žiežmarių apylinkės seniūnija, 8 (346) 20248, mob. 8 620 68457 | 20 | 2 |  |
| 6. | Kaišiadorių r. Žiežmarių lopšelis-darželis „Varpelis“, Narimanto g. 37, Žiežmarių miestelio seniūnija, 8 (346) 58352, mob. 8 682 41316 | 75 | 7 |  |
| 7. | Kaišiadorių r. Žaslių lopšelis-darželis „Žaliasis klevelis“ Naujažerio g. , Žaslių miestelis, Žaslių seniūnija, 8 (346) 44425, mob. 8 614 74541 | 43 | 5 |  |
|  | Mokyklos-darželiai |  |  |  |
| 8. | Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis ikimokyklinio ugdymo grupė, Vytauto g. 44 a, Žiežmarių miestelio seniūnija, 8 (346) 20495, mob. 8 610 64009 | 109 | 7 |  |
| 9. | Kaišiadorių r. Gudienos mokykla-darželis „Rugelis“, Žaslių g. 40, Gudienos k. Kaišiadorių apylinkės seniūnija, 8 (346) 53933, mob. 8 610 39107 | 108 | 7 |  |
| 10. | Kaišiadorių r. Stasūnų mokykla-darželis „Nykštukas“, Parko g. 12, Stasiūnų k., Žiežmarių apylinkės seniūnija, 8 (346) 46645, mob. 8 676 36123 | 61 | 7 |  |
|  | Pagrindinės mokyklos |  |  |  |
| 11. | Kaišiadorių r. Antakalnio pagrindinė mokykla, Antakalnio k, Antakalnio g. 36a, Rumšiškių seniūnija, 8 (346) 41236, mob. 8 698 82748 | 78 | 11 |  |
| 13. | Kaišiadorių r. Pravieniškių Stasio Tijūnaičio pagrindinė mokykla, Pravieniškių I k., Rumšiškių g. 12, Pravieniškių seniūnija, 8 (346) 48415, mob. 8 618 30323 | 98 | 10 |  |
| 14. | Kaišiadorių r. Paparčių pagrindinė mokykla, Domininkonų g. 16, Paparčių seniūnija, Paparčių seniūnija, 8 (346) 42685, mob. 8 68214412 | 100 | 15 |  |
| 15. | Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė mokykla, Vytauto g. 1, Žaslių miestelis, Žaslių seniūnija, 8 (346) 44328 | 162 | 22 |  |
| 16. | Kaišiadorių specialioji mokykla, Gedimino g. 118, Kaišiadorių miesto seniūnija, 8 9346) 60028 mob. 8 614 29449 | 58 | 11 |  |
|  | Progimnazijos |  |  |  |
| 17. | Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija: pastatai išsidėstę 3-e vietose: Paukštininkų g. 5, Kaišiadorys, Kaišiadorių miesto seniūnija, Girelės g. 41, Kaišiadorys, Kaišiadorių miesto seniūnija, Gedimino g. 38, Kaišiadorys, Kaišiadorių miesto seniūnij, 8 (346) 51805, mob. 8 652 27638 | 949 | 92 |  |
|  | Gimnazijos |  |  |  |
| 18. | Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla Gedimino g. 118, Kaišiadorys, Kaišiadorių miesto seniūnija, 8 (346) 60120 mob. 8 626 20609, Pravieniškių skyrius Pravieniškių g., Pravieniškių II k., Pravieniškių seniūnija , 8 (346) 56554 | Iš viso: 517 105 | 22 |  |
|  |  | 412 |  |  |
| 19. | Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija, Gedimino g. 65, Kaišiadorys, Kaišiadorių miesto seniūnija, 8 (346) 52274, mob. 8 618 30323 | 507 | 53 |  |
| 20. | Kaišiadorių r. Kruonio gimnazija, Darsūniškio g. 11, Kruonio seniūnija, 8 (346) 57326, mob. 8 685 29979 Darsūniškio skyrius, Vytauto Didžiojo g. 53, Darsūniškio k., Kruonio seniūnija, Kalvių skyrius, Lapainios g. 23, Kalvių k., Kruonio seniūnija/ | Iš viso: 336 | 38 |  |
|  |  | 265 |  |  |
|  |  | 24 |  |  |
|  |  | 47 |  |  |
| 21. | Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija, Rumšos g. 36, Rumšiškių miestelis, Rumšiškių seniūnija 8 (346) 47141, mob. 8 682 14420 Dovainonių skyrius, Gedimino g. 7, Dovainonių k., Rumšiškių seniūnija | Iš viso: 415 389 26 | 42 |  |
| 22. | Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija, Žaslių g. 21, Žiežmariai, Žiežmarių seniūnija, 8 (346) 20256, mob. 861014140 Pakertų pradinio ugdymo skyrius, Ateities g. 2, Pakertų k., Žiežmarių apylinkės seniūnija | Iš viso: 601 580 21 | 48 |  |
| 23. | Profesinio mokymo mokykla |  |  |  |
| 24. | Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla, Girelės g. 57, Kaišiadorys, Kaišiadorių seniūnija 8 (346) 51899 | 370 | 26 |  |

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos

Bendrojo skyriaus vyresnysis specialistas (civilinei saugai)				Rimas Kiselys

Tel. +370 698 28705

Plano priedas Nr. 21

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE VEIKIANČIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, TEIKIANČIŲ PIRMINĖS IR ANTRINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS, SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Adresas, tel. Nr., el. paštas | Vadovo vardas, pavardė ir jo kontaktiniai duomenys (adresas, tel. Nr., el. paštas) | Galimas priimti maksimalus sergančiųjų skaičius | Darbuotojų skaičius | Atsakingo savivaldybės administracijos darbuotojo vardas, pavardė ir jo kontaktiniai duomenys (tel. Nr., el. paštas) | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Medikai | Kiti darbuotojai |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | VšĮ Kaišiadorių ligoninė | Beržyno g. 27, LT-56172 Kaišiadorys, Faksas 8 (346) 60 197 kaislig@gmail.com | Edita Skarokodienė, 8 (346) 60 287 mob. 8 611 21923 8 (346) 60 407 | 300 per darbo dieną | 101 | 44 | Vilija Tamašauskienė, 8 650 43708, Faksas 8 (346) 51 244 vilija.tamasauskiene@ kaisiadorys.lt Tvenkinių g. 7, Gudienos k., Kaišiadorių r. sav. Vilija Tamašauskienė, mob. tel. 8 650 43708, Faksas 8 (346) 51 244 vilija.tamasauskiene@ kaisiadorys.lt Tvenkinių g. 7, Gudienos k., Kaišiadorių r. Kaišiadorių r. sav. |  |
| 2. | VšĮ Kaišiadorių psichikos sveikatos centras | Gedimino g. 118, LT-56166 Kaišiadorys, Faksas 8 (346) 60 162 info@kaisiadoriupsc.lt | Vytautas Vyčinas 8 (346) 60 162 mob. 8 650 29722 | 54 per darbo dieną | 4 | 4 |  |  |
| 3. | VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras | Beržyno g. 27, LT-56172 Kaišiadorys, Faksas 8 (346) 60 081 kaisiadorys.pspc@gmail.com | Borisas Geicenas 8 (346) 60 024 mob. 8 698 18010 | 216 per darbo dieną | 33 | 11 |  |  |
| 4. | VšĮ Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centras | Kalvių g. 2, Kruonis, LT-56318 Kaišiadorių r., Faksas (8 346) 57 131 kruoniopspc@yahoo.com | Rasa Rakauskienė 8 (346) 57 237 mob. 8 613 75398 | 96 per darbo dieną | 7 | 2 |  |  |
| 5. | VšĮ Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centras | S.Neries g. 13, Rumšiškės, LT-56336 Kaišiadorių r., Faksas (8 346) 47 209 rumsis13@takas.lt | Roma Lieponienė 8 (346) 47 334 mob. 8 699 43509 | 126 per darbo dieną | 11 | 3 |  |  |
| 6. | VšĮ Žaslių pirminės sveikatos priežiūros centras | Vilniaus g. 1, Žasliai, LT 56411 Kaišiadorių r., Faksas 8 (346) 44 473 zasliupspc@gmail.com | Nina Banevičienė 8 (346) 44 473 mob. tel. 8 698 21316 | 96 per darbo dieną | 9 | 1 |  |  |
| 7. | VšĮ Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centras Papildoma informacija: | Narimanto g. 35, Žiežmariai, LT 56238 Kaišiadorių r., Faksas 8 (346) 58 248, pspc.ziezmariai@gmail.com | Vitalijus Gurskas, mob. tel. 8 606 97967 | 182 per darbo dieną | 13 | 5 |  |  |
|  | Pakertų medici-nos punktas | 8 (346) 46235 |  |  |  |  |  |  |
|  | Liutonių medici-nos punktas | 8 (346) 69536 |  |  |  |  |  |  |
|  | Varkalių medici-nos punktas | 8 (346) 50225 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | VšĮ Kaišiadorių greitosios medicinos pagalbos stotis | Beržyno g. 27, LT 56172 Kaišiadorys, Faksas 8 (346) 52 178 kais.greitoji@gmail.com | Edita Skarakodienė, 8 (346) 52 177 mob. tel. 8 699 04977 | Iki 50 iškvietimų per parą | 15 | 12 |  |  |
| 9. | UAB Kaišiadorių šeimos medicinos centras | Gedimino g. 44, LT-56121 Kaišiadorys, Faksas 8 (346) 60 466 smolnis@remo.lt | Gediminas Baltakis, 8 (346) 67 000 mob. tel. 8 676 03714 | 96 per darbo dieną | 9 | 2 |  |  |
| 10. | VšĮ Moters sveikatos centras | Gedimino g. 60, LT 56145, Kaišiadorys Faksas 8 (346) 67 510 info@mscentras.lt | Rita Gliaudelienė, 8 (346) 67 508 mob. tel. 8 615 19 846 | 96 per darbo dieną | 7 | 5 |  |  |

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos

Bendrojo skyriaus vyresnysis specialistas (civilinei saugai)				Rimas Kiselys

Tel. +370 698 28705

Plano priedas Nr. 22

Kaišiadorių rajono savivaldybės

Ekstremaliųjų situacijų valdymo

plano priedas Nr. 32

KAIŠIADORIŲ RAJONO GYVENTOJŲ SURINKIMO, TARPINIAI GYVENTOJŲ EVAKAVIMO IR

GYVENTOJŲ PRIĖMIMO PUNKTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas, kuriame įkuriamas punktas | Punkto paskirtis | Adresas, telefonas | Punkto Nr. | Punkto Pralaidumas, evakuotųjų skaičius/val. | Galimybė maitinti žmones | Pastabos Atsakingas asmuo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaišiadorių miesto seniūnijos Kaišiadorių kultūros centras | Tarpinis gyventojų evakavimo punktas | Gedimino g. 40, 56126 Kaišiadorys, tel. (8 346) 51227, faks. (8 346) 52381 | 1 | 150 | 50 | Arnoldas Škimelis, Kultūros centro direktorius, rastine.kkc@remo.lt, www.kaisiadoriukc.lt. |
| 2. | Kaišiadorių miesto seniūnijos, Algirdo Brazausko gimnazija | surinkimo ir priėmimo | Gedimino g. 65, LT-56124 Kaišiadorys (8 346) 52 274, 20 252, faks.: 20 253 | 3 | 150 | 400 | Stanislavas Bernikas, direktorius @ a.brazausko-gimnazija.lt ; rastine @ a.brazausko-gimnazija.lt |
| 3. | Kaišiadorių miesto seniūnijos Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija | surinkimo ir priėmimo | Paukštininkų g. 5, LT-56155 Kaišiadorių r. sav. Tel. (8 346) 51 805; 51 069; 51 768; 51 544 | 4 | 150 | 400 | Mokyklos direktorius, girzado.rastine @kaisiadorys.lt k.lina @ is.lt |
| 4. | Kaišiadorių miesto seniūnijos Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla | surinkimo ir priėmimo | Girelės g. 57, Kaišiadorys, (8 346)51 899, 51 213 fax.:(8 346) 60058 | 5 | 150 | 360 | Teodoras Kazakevičius, el.p.: buhalterija@zum.kaisiadorys.lm.lt |
| 5. | Kaišiadorių miesto seniūnijos Kaišiadorių specialioji mokykla | surinkimo ir priėmimo | Gedimino g. 118, LT-56166 Kaišiadorys, (8 346) 60 028, 60 029 | 6 | 100 | 120 | Reda Pažerienė, mokyklos direktorė, KSIMAS @ takas.lt www.sim.kaisiadorys.lm.lt |
| 6. | Kaišiadorių miesto seniūnijos seniūnijos ir kino salės pastate | surinkimo ir priėmimo | Gedimino g.55, LT-56126 Kaišiadorys Faks. (8~346) 20429 | 7 | 150 | - | Rima Kanevičienė, seniūno pav., el.p.: kaisiadoriu.seniunija @ kaisiadorys.lt; rima.kaneviciene @kaisiadorys.lt |
| 7. | Kaišiadorių apylinkės seniūnijos Kaišiadorių r. mokykla-darželis RUGELIS | surinkimo ir priėmimo | Sodų g.11, Gudiena LT-56116 Kaišiadorių r. sav. tel. (8 346) 20 238; 20 239 | 8 | 100 | 80 | Darželio vadovas, darzelis.rugelis@kaisiadorys.lt |
| 8. | Kruonio seniūnijos Kaišiadorių r. Kruonio gimnazija | surinkimo ir priėmimo | Darsūniškio g. 11, Kruonio mstl., LT-56319 Kaišiadorių r. sav. (8 346) 57 326; 20 260 | 9 | 150 | 150 | Rita Mikučauskienė, gimnazijos direktorė, |
| 9. | Nemaitonių seniūnijos administracinis pastatas | surinkimo ir priėmimo | Varkalių k., LT-56276, Kaišiadorių r., tel. (8~346) 50 256, mob.8 (687) 84 748 faks. (8~346) 50 256 | 10 | 80 | - | Už asmenų aptarnavimą atsakingas asmuo Aksenija Cikanavičienė el.p.:nemaitoniu.seniunas@ kaisiadorys.lt |
| 11. | Paparčių seniūnijos administracinis pastatas | surinkimo ir priėmimo | Paparčių g. 15, Paparčių k., Paparčių sen., Kaišiadorių r. sav., LT-56438 (8~346) 20425 tel/faks: (8 346) 20218 | 11 | 100 | 80 | Dalė Klimienė, seniūno pavaduotoja paparciu.seniunas@ kaisiadorys.lt |
| 12. | Rumšiškių seniūnijos Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija | surinkimo | Rumšos g. 36, Rumšiškės, LT-56336 Kaišiadorių r. sav. (8 346) 47 141; 47 243 | 12 | 150 | 200 | Artūras Čepulis, direktorius rvabvm@gmail.com |
| 13. | Rumšiškių seniūnijos Rumšiškių kultūros centre | priėmimo | J. Aisčio g. 2, Rumšiškių mstl., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav., LT-56335 tel.: (8 656) 19 513 | 13 | 200 | - | Punkto viršininkas – seniūnijos globos ir rūpybos inspektorius. rumsiskiukulturoscentras@gmail.com. |
| 14. | Žaslių seniūnijos Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė mokykla | priėmimo | Vytauto g. 1, Žaslių mstl., LT-56412 Kaišiadorių r. sav. (8 346) 44 328 | 14 | 150 | 80 | Asta Malakauskienė, mokyklos direktorė, zasliu.mokykla@kaisiadorys.lt |
| 15. | Žaslių seniūnijos Žaslių kultūros centro pastate | surinkimo | Vytauto g. 38, Žaslių mstl., Žaslių sen., Kaišiadorių r. sav., LT-56412, tel.:(8 346) 44328, 47136, 47117. Mob. tel. 8 650 98858 | 15 | 100 | - | Raselė Ščerbavičienė, kultūros centro direktorė, E. p. zasliukc@gmail.com www.zasliukc.visiems.lt |
| 116. | Žiežmarių seniūnijos Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija | surinkimo ir priėmimo | Žaslių g. 21, Žiežmariai, LT-56235 Kaišiadorių r. (8 346) 20 256; 51 937; faks.: 58 358 | 16 | 200 | 200 | Ieva Mažulienė, gimnazijos direktorė mokykla@ziezmariai.lm.lt, ziezmariu.mokykla@kaisiadorys.lt |
| 17. | Žiežmarių apylinkės seniūnijos Kaišiadorių r. Mūro Strėvininkų pagrindinė mokykla | surinkimo ir priėmimo | Mūro Strėvininkų k., Žiežmarių apylinkės sen., LT-56202 Kaišiadorių r. sav., Tel./fax.: (8 346) 49 541 | 17 | 100 | 40 | Birutė Mučinskienė pagr@strevininku.kaisiadorys.lm.lt |
| 18. | Pravieniškių seniūnijos Kaišiadorių r. Pravieniškių Stasio Tijūnaičio pagrindinė mokykla | surinkimo ir priėmimo | Pravieniškių I k., Pravieniškių sen., LT- 56371 Kaišiadorių r. Tel/fax.: 8 346 48415, telef.mob.:8 618 30323 | 18 | 100 | 80 | Nijolė Butrimavičienė, mokyklos direktorė el. paštas: direktore@tijunaicio.kaisiadorys.lm.lt |

### Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos

Bendrojo skyriaus vyresnysis specialistas (civilinei saugai)						       Rimas Kiselys

Plano priedas Nr. 23

Gyventojams paskelbti ___ val. ___ min.

__KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA___

(valstybės (savivaldybės) institucijos ar įstaigos pavadinimas)

pranešimas

civilinės saugos signalu „CHEMINIS pavojus“

20_____  Nr. ___________

(data)

Kaišiadorys

(sudarymo vieta)

Šiandien, 20_____  _____ val. Jonavos r., Ruklos sen., Jonalaukio k. AB „Achema“ gamykloje įvyko cheminė avarija ir į aplinką pateko ______ t amoniako. Nuodingųjų medžiagų debesis slenka iš šiaurės, Jonavos miesto pusės Kaišiadorių rajono kryptimi. Į cheminės taršos zoną patenka Kaišiadorių rajono Palomenės seniūnijos dalis teritorijos.

Dėmesio! Dėmesio!   Gegužinės, Senosios Gegužinės, Zūbiškių, Neprėkštos, Lomenių, Svirplonių, Bartkuškių, Bučionių Putriškių Bagdoniškių, Palomenės, Klūsų, Karlaukos, Jašiūnų,  Kaspariškių kaimų gyventojams skelbiamas civilinės saugos signalas „Cheminis pavojus“.

Gyventojai, privalote iki _____ val. nedelsdami pasišalinti iš pavojingos teritorijos. Nepasiduokite panikai, perspėkite artimiausius kaimynus. Gyventojai, neturintys savo transporto, rinkitės artimiausioje autobusų sustojimo vietoje iš kur būsite išvežti autobusais. Su savimi turėkite dokumentus, pinigus, reikalingus medikamentus, 1-2 l vandens, maisto. Apsivilkite drabužiais nepraleidžiančiais vandens, apsiaukite guminius batus. Išeidami iš namų užsidėkite respiratorių arba užsiriškite burną vatos ir marlės raiščiu. Į susirinkimo vietas eikite statmenai vėjo krypčiai, atviromis vietomis. Esant galimybei, naudokitės savo transporto priemone ir prisistatykite į Kaišiadorių kultūros centrą (Gedimino g. 42), tikslu atsižymėti, kad palikote pavojingą teritoriją. Išeidami išjunkite elektros prietaisus, užsukite vandens, dujų sklendes, uždenkite šulinius.

Jei nėra galimybės skubiai pasitraukti iš taršos zonos, likite uždarose patalpose arba, jei esate lauke, eikite į vidų. Išjunkite vėdinimo sistemas, uždarykite langus, orlaides, dūmtraukių sklendes, uždenkite vėdinimo angas, patikrinkite, ar nėra plyšių, sandarinkite būsto langus ir duris. 	Grįžę būtinai nusiprauskite po dušu, apsirenkite švariais drabužiais, o užterštus sudėkite į polietileninį maišą ir išneškite iš gyvenamųjų patalpų.

(atsakingo asmens pareigos)                        (parašas)                             (vardas ir pavardė)

______________________________

Plano priedas Nr. 24

Evakavimosi privačiu transportu pažymėjimas Nr.______

Transporto priemonės savininkas:

Transporto priemonės markė, modelis: ______________________ Valst.Nr.

Gyvenamoji vieta:

Maršrutas:

(nurodyti vietoves, per kurias vykstama)

Atvykimo vieta:

Išvykimo data, laikas:

Asmenų, išvykstančių su transporto savininku, sąrašas

| Eil.Nr. | Pavardė, vardas | Asmens kodas* | Giminystės ryšiai* |
| --- | --- | --- | --- |

Tvirtinu _________ žmonių išvykimo faktą:

Transporto apskaitos ir išsiuntimo grandies atsakingas asmuo

(pavardė, vardas, parašas)

*-  pildoma, esant pakankamai laiko

Plano priedas Nr. 25

.................................................................................................

(seniūnija)

.................................................................................................

(Gyventojų laikino apgyvendinimo vieta)

LEIDIMAS NR. ........

GRĮŽIMUI Į NUOLATINĘ GYVENAMĄJĄ VIETĄ

Automobilio markė, valstybinis Nr.	...............................

Vairuotojo vardas, pavardė		...............................

Vežamų  keleivių skaičius		...............................

Nuolatinė gyvenamoji vieta		...............................

Seniūnas		.......................................................

A.V.

Plano priedas Nr. 26

PALOMENĖS SENIŪNIJOS GYVENTOJAI

| Gyvenvietės pavadinimas | Statusas[2] | Gyventojų skaičius | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| Antanaičiai | k |  |  |
| Bagdoniškės | k | 8 |  |
| Baroniškės | k |  |  |
| Bartkuškos | k | 5 |  |
| Beištrakiai | k | 69 |  |
| Beloniškės | k | 260 |  |
| Bučionys | k | 49 |  |
| Būda | k | 0 |  |
| Butkūnai | k | 21 |  |
| Dubeliai | k |  |  |
| Eitekonys | k | 59 |  |
| Gečionys | k | 19 |  |
| Gegužinė | k | 83 |  |
| Guronys | k | 2 |  |
| Jačiūnai | k | 0 |  |
| Jagorovka | k | 0 |  |
| Karlauka | k | 0 |  |
| Kasparai | k | 4 |  |
| Kaspariškės | k | 9 |  |
| Kieliškės | k | 8 |  |
| Klampiniai Krušonys | k | 6 |  |
| Klūsai | k | 4 |  |
| Lapelės | k | 0 |  |
| Livintai | k | 42 |  |
| Lomeniai | k | 97 |  |
| Mackūnai | k | 7 |  |
| Medinai | k | 0 |  |
| Miežonys | k | 206 |  |
| Muldiškės | k | 4 |  |
| Navikai | k | 0 |  |
| Neprėkšta | k | 242 |  |
| Paberžė | k |  |  |
| Pagiriai | gst | 2 |  |
| Paliepis | k | 8 |  |
| Palomenė | k | 361 |  |
| Paromatės Krušonys | k | 45 |  |
| Pašuliai | k | 64 |  |
| Putriškės | k | 28 |  |
| Rusiai | k | 63 |  |
| Smilgiai | k | 7 |  |
| Surveliai | k | 8 |  |
| Svirplionys | k | 7 |  |
| Šilagalių Medinai | k | 0 |  |
| Šiliniai | k | 2 |  |
| Šilonys | k | 28 |  |
| Šimkaučiškės | k | 3 |  |
| Šukiškės | k | 21 |  |
| Tartokas | k | 4 |  |
| Tauckūnai | k | 228 |  |
| Vaidučiai | k | 0 |  |
| Vilionys | k | 103 |  |
| Zūbiškės | k | 271 |  |
| Živinta | k |  |  |

Plano priedas Nr. 27A

UŽTERŠTOS AMONIAKU ZONOS GYLIO PASKAIČIAVIMO LENTELĖ

(Priklausomai nuo vėjo greičio, atmosferos vertikalaus stabilumo laipsnio ir išsiliejusio amoniako kiekio)

Mirtina toksinė ribinė norma -150 mg×min/l. Slenkstinė toksinė ribinė norma - 15 mg×min/l.  Koncentracija iki 70 mg/m3 - per ilgą

laiką gali sukelti lengvą kvėpavimo takų uždegimą. Koncentracija iki 36 mg/m3 - HN 23:2001 trumpalaikio poveikio ribinė vertė.

Didžiausia leidžiama koncentracija (DLK) – 20 mg/m3

| Atmosferos vertikalaus stabilumo laipsnis | Vėjo greiti, m/s | Išgaravimo laikas,val | Užteršta zona, m Pagrindas Versija 3.0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mirtino užteršimo zona | Tarša iki slenkstinės ribos | Iki 70 mg/m3 | Iki 36 mg/m3 | Iki 20 mg/m3 |
|  |  |  | Zonos gylis | Zonos gylis | Gylis | Gylis | Gylis |
| Išsiliejusio amoniako kiekis - skystas NH3 - 1000 t, dujinis – 2,5 t |
| Inversija | 1 | 11,6 | 1823 | 2590 | 12500 | 18050 | 24700 |
|  | 2 | 10,4 | 1937 | 3276 | 12500 | 18200 | 26300 |
|  | 3 | 9,4 | 1906 | 4063 | 12100 | 18200 | 26800 |
|  | 4 | 8,6 | 1755 | 4762 | 11600 | 18000 | 27000 |
| Izotermija | 1 | 10,2 | 1773 | 2808 | 7600 | 11000 | 15600 |
|  | 2 | 8,2 | 1679 | 3590 | 7000 | 10400 | 14700 |
|  | 3 | 6,9 | 1458 | 4140 | 6680 | 9700 | 14600 |
|  | 4 | 5,9 | 1302 | 4177 | 6680 | 10000 | 14700 |
|  | 5 | 5,2 | 1202 | 3937 | 7200 | 9600 | 14800 |
|  | 6 | 4,6 | 1117 | 3729 | 8500 | 9700 | 14500 |
|  | 7 | 4,2 | 1061 | 3585 | 9880 | 9900 | 16600 |
|  | 8 | 3,8 | 1008 | 3424 | 11380 | 11370 | 19300 |
| Konvekcija | 1 | 9,9 | 1582 | 2797 | 5000 | 7300 | 10300 |
|  | 2 | 7,7 | 1386 | 3456 | 4600 | 6500 | 9500 |
|  | 3 | 6,4 | 1178 | 3751 | 5400 | 6000 | 9200 |

Plano priedas Nr. 27B

UŽTERŠTOS AMONIAKU ZONOS GYLIO PASKAIČIAVIMO LENTELĖ

(Priklausomai nuo vėjo greičio, atmosferos vertikalaus stabilumo laipsnio ir išsiliejusio amoniako kiekio)

Mirtina toksinė ribinė norma -150 mg×min/l. Slenkstinė toksinė ribinė norma - 15 mg×min/l. Koncentracija iki 70 mg/m3 - per ilgą

laiką gali sukelti lengvą kvėpavimo takų uždegimą. Koncentracija iki 36 mg/m3 - HN 23:2001 trumpalaikio poveikio ribinė vertė.

Didžiausia leidžiama koncentracija (DLK) – 20 mg/m3

| Atmosferos vertikalaus stabilumo laipsnis | Vėjo greiti, m/s | Išgaravimo laikas,val. | Užteršta zona, m Pagrindas Versija 3.0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mirtino užteršimo zona | Tarša iki slenkstinės ribos | Iki 70 mg/m3 | Iki 36 mg/m3 | Iki 20 mg/m3 |
|  |  |  | Zonos gylis | Zonos gylis | Gylis | Gylis | Gylis |
| Išsiliejusio amoniako kiekis - skystas NH3 - 2000 t, dujinis – 4,97 t |
| Inversija | 1 | 23,4 | 2294 | 3040 | 12700 | 17850 | 24700 |
|  | 2 | 20,7 | 2455 | 3763 | 12260 | 18460 | 26300 |
|  | 3 | 18,8 | 2481 | 4632 | 11400 | 18600 | 26800 |
|  | 4 | 17,3 | 2390 | 5502 | 11600 | 17800 | 27000 |
| Izotermija | 1 | 20,4 | 2259 | 3239 | 7700 | 11000 | 15600 |
|  | 2 | 16,3 | 2201 | 4191 | 7400 | 10400 | 14700 |
|  | 3 | 13,7 | 1990 | 4938 | 6680 | 10200 | 14600 |
|  | 4 | 11,8 | 1758 | 5423 | 6680 | 10200 | 14700 |
|  | 5 | 10,4 | 1604 | 5274 | 7900 | 9750 | 14700 |
|  | 6 | 9,3 | 1492 | 4980 | 9150 | 9750 | 14700 |
|  | 7 | 8,4 | 1386 | 4714 | 10500 | 10550 | 14500 |
|  | 8 | 7,7 | 1326 | 4541 | 11680 | 11690 | 14500 |
| Konvekcija | 1 | 19,7 | 2031 | 3267 | 5000 | 7350 | 10300 |
|  | 2 | 15,4 | 1874 | 4118 | 4600 | 6600 | 9500 |
|  | 3 | 12,7 | 1625 | 4669 | 5380 | 6400 | 9200 |

Plano priedas Nr. 27C

UŽTERŠTOS AMONIAKU ZONOS GYLIO PASKAIČIAVIMO LENTELĖ

(Priklausomai nuo vėjo greičio, atmosferos vertikalaus stabilumo laipsnio ir išsiliejusio amoniako kiekio)

Mirtina toksinė ribinė norma -150 mg×min/l. Slenkstinė toksinė ribinė norma - 15 mg×min/l. Koncentracija iki 70 mg/m3 - per ilgą

laiką gali sukelti lengvą kvėpavimo takų uždegimą. Koncentracija iki 36 mg/m3 - HN 23:2001 trumpalaikio poveikio ribinė vertė.

Didžiausia leidžiama koncentracija (DLK) – 20 mg/m3

| Atmosferos vertikalaus stabilumo laipsnis | Vėjo greiti, m/s | Išgaravimo laikas,val. | Užteršta zona, m Pagrindas Versija 3.0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mirtino užteršimo zona | Tarša iki slenkstinės ribos | Iki 70 mg/m3 | Iki 36 mg/m3 | Iki 20 mg/m3 |
|  |  |  | Zonos gylis | Zonos gylis | Gylis | Gylis | Gylis |
| Išsiliejusio amoniako kiekis - skystas NH3 - 5000 t, dujinis – 34,6 t |
| Inversija | 1 | 58,5 | 3038 | 3767 | 12700 | 17850 | 24700 |
|  | 2 | 51,9 | 3328 | 4589 | 12260 | 18460 | 26300 |
|  | 3 | 47,1 | 3505 | 5556 | 11400 | 18600 | 26800 |
|  | 4 | 43,3 | 3562 | 6622 | 11600 | 17800 | 27000 |
| Izotermija | 1 | 51,1 | 3017 | 3924 | 7700 | 11000 | 15600 |
|  | 2 | 40,9 | 3115 | 5025 | 7400 | 10400 | 14700 |
|  | 3 | 34,3 | 3027 | 6077 | 6680 | 10200 | 14600 |
|  | 4 | 29,6 | 2750 | 6925 | 6680 | 10200 | 14700 |
|  | 5 | 26,0 | 2488 | 7563 | 7900 | 9750 | 14700 |
|  | 6 | 23,2 | 2291 | 7665 | 9150 | 9750 | 14700 |
|  | 7 | 21,0 | 2129 | 7222 | 10500 | 10550 | 14500 |
|  | 8 | 19,2 | 2010 | 6887 | 11680 | 11690 | 14500 |
| Konvekcija | 1 | 49,8 | 2942 | 3927 | 5000 | 7350 | 10300 |
|  | 2 | 39,2 | 2973 | 5029 | 4600 | 6600 | 9500 |
|  | 3 | 32,4 | 2816 | 6022 | 5380 | 6400 | 9200 |

28 priedas

MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS.

Informacija apie produktą

| Komercinis pavadinimas | : | Amoniakas, bevandenis |
| --- | --- | --- |
| Registracijos numeris | : | 01-2119488876-14-XXXХ |
| Medžiagos/mišinio panaudojimo sritis | : | Pramoninė žaliava, trąša. |
| Bendrovė | : | ОАО Новомосковская акционерная компания „Азот“ Россия, 301660, Тульская область, Новомосковск, ул. Связи, 10 (Open Joint Stock company „Azot“ 10 Svyazi St., Novomoskovsk, Tula Region, 301660, Russia) |
| Теlefonas | : | +7 (48762) 2-21-40 |
| e-paštas | : | cotk_nmk@eurochem.ru |
| Pagalbos telefono numeris | : | Toksikologijos ir informacijos centras: +370 5 236 2052; mob.: +370 687 53378; darbo valandos: 24 h (GMT +3) |

- GALIMI PAVOJAI.

Klasifikacija pagal EB reglamentą (EC) Nr.1272/2008

| Degiosios dujos, 2 pavojaus kategorija |  | H221: Degios dujos. |
| --- | --- | --- |
| Slėgio veikiamos dujos |  | H280: Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti. |
| Ūmus toksiškumas (įkvėpus), 3 pavojaus kategorija |  | H331: Toksiška įkvėpus. |
| Odos ėsdinimas/dirginimas, 1B pavojaus kategorija |  | H314: Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. |
| Pavojinga vandens aplinkai – Ūmus pavojus, 1 kategorija |  | H400: Labai toksiška vandens organizmams. |
|  |  | EUH071: Ėsdina kvėpavimo takus. |

Klasifikacija pagal direktyvas (67/548/EEC, 1999/45/EC)

| T | Toksiška. |
| --- | --- |
| N | Pavojinga aplinkai. |
| R10 | Degi. |
| R23 | Toksiška įkvėpus. |
| R34 | Nudegina. |
| R50 | Labai toksiška vandens organizmams. |

- SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS.

Produktas yra cheminė medžiaga, kuriai taikoma registracijos prievolė pagal REACH reglamentą 1907/2006/ЕС.

Pagrindiniai komponentai:

| Cheminis pavadinimas | Koncentracija, % | CAS Nr. | ЕС Nr./REACH registracijos Nr. | Indeksas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevandenis amoniakas | ≥ 99, 6 | 7664-41-7 | 231-635-3/ 01-2119488876-14-XXXX | 007-001-00-5 |
| Vanduo | ≤ 0,4 | 7732-18-5 | 231-791-2 | nėra |

- PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS.

| Bendros rekomendacijos | : | Avarijos ar apsinuodijimo atveju, nedelsiant kreiptis į gydytojus (turėti šį SDL). Teikiantiems pagalbą asmenims – saugoti save. Išeiti iš pavojaus zonos. Nieko neduoti nukentėjusiam, jei jis yra be sąmonės. Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius ir batus. |
| --- | --- | --- |
| Įkvėpus | : | Išvesti nukentėjusį į gryną orą. Suteikti ramybę ir šilumą. Sustojus kvėpavimui, daryti dirbtinį kvėpavimą. Esant apsunkintam kvėpavimui, duoti deguonies kaukę. Kreiptis į gydytojus. |
| Patekus ant odos | : | Plauti muilu ir dideliu kiekiu vandens. Kreiptis į gydytojus. |
| Patekus į akis | : | Apsaugoti akis nuo tolimesnio poveikio. Išimti kontaktinius lęšius (jei reikia ir įmanoma). Plauti dideliu kiekiu vandens, mažiausiai 15 min., kreiptis į gydytojus. |
| Nurijus | : | Nesukelti vėmimo. Paguldyti nukentėjusį patogioje padėtyje. Skalauti burną vandeniu. Kreiptis į gydytojus. |

- PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS.

| Tinkamos gesinimo priemonės | : | Vandens dušas, vandens putos, milteliai ir angliarūgštė. |
| --- | --- | --- |
| Gaisro metu kylantys pavojai | : | Gaisro metu gali susidaryti pavojingi medžiagos skilimo produktai (žr. 10 sk.). Šių produktų poveikis gali būti pavojingas sveikatai. |
| Patarimai gaisrininkams | : | Gaisro metu naudoti autonominį kvėpavimo aparatą. Devėti asmens apsaugos priemones. |
| Papildoma informacija | : | Vadovautis standartinėmis cheminio gaisro gesinimo procedūromis. Vėsinti konteinerius/talpas vandens srove. Gesinimo vandenį surinkti, neleisti patekti į kanalizaciją. Gaisro liekanas ir užterštą vandenį šalinti kaip atliekas, pagal nacionalinius ar vietinius reikalavimus. |

- AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS.

| Asmens atsargumo priemonės | : | Žr. 7 ir 8 skirsnius. Naudotis asmens apsaugos priemonėmis. Likviduoti visus liepsnos šaltinius. Neįkvėpti garų, dujų ar aerozolio. Užtikrinti atitinkamą ventiliaciją, ypač uždarose patalpose. Nedelsiant evakuoti personalą į saugią zoną. Dėmesio: susikaupę garai gali sudaryti sprogų mišinį. Garai kaupiasi žemesnėse vietose. |
| --- | --- | --- |
| Ekologinės atsargumo priemonės | : | Nepilti į paviršinius vandenis ar kanalizacijos vamzdynus. Užtverti kelią tolimesniam nutekėjimui ar išsipylimui. Pranešti apie įvykį ar taršos galimybę atitinkamoms institucijoms. Vengti medžiagos patekimo į aplinką. Vadovautis specialiomis instrukcijomis, saugos duomenų lapu. |
| Valymo priemonės | : | Lokalizuoti ir surinkti ištekėjusį produktą, surinkti į konteinerius šalinimui ar utilizacijai pagal nacionalinius ar vietinius reikalavimus. |

- NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS.

Naudojimas

| Saugaus naudojimo rekomendacijos | : | Naudotis asmens apsaugos priemonėmis (žr. 8 skirsnis). Vengti patekimo ant odos ar į akis. Neįkvėpti garų, dujų ar aerozolio. Užtikrinti atitinkamą ventiliaciją, patalpose, kur gal kauptis dulkės. Laikyti atokiau nuo liepsnos šaltinių – nerūkyti. Laikyti toliau nuo degių medžiagų. Darbo rūbus laikyti atskirai. Dirbti su medžiaga saugiai, vengti sprogimo. Vengti garų susikaupimo didesnėmis koncentracijomis. |
| --- | --- | --- |
| Gaisrinės saugos rekomendacijos | : | Saugoti atokiau nuo liepsnos šaltinių. Imtis saugos priemonių nuo elektrostatinio krūvio. Vadovautis standartinėmis priešgaisrinėmis instrukcijomis. |

Sandėliavimas

| Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir indams | : | Sandėliuoti vietose, prieinamose tik kvalifikuotam aptarnaujančiam personalui arba užrakintose patalpose. Konteinerius laikyti sandariai uždarytus, sausose, vėsiose, ventiliuojamose patalpose. Laikyti plieniniuose balionuose arba talpose. Dujų balionus (slėginius indus) laikyti įtvirtintus, kad neapvirstų. |
| --- | --- | --- |
| Kitos sandėliavimo sąlygos | : | Apsaugoti nuo drėgmės susidarymo. |
| Bendros sandėliavimo sąlygos | : | Laikyti atokiau nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų. Nesandėliuoti kartu su rūgštimis ir bazėmis, oksiduojančiomis medžiagomis ir vandeniu. |
| Sandėliavimo periodas | : | 12 mėnesių. |

- POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA.

Komponentai, kurių koncentracija darbo aplinkos ore yra reglamentuojama

| Komponentai | CAS Nr. | Kontroliniai parametrai | Šaltinis | Pakeitimai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amoniakas, bevandenis | 7664-41-7 | Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 18 mg/m3, 25 ppm Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 25 mg/m3, 35 ppm | GB EH40 | 01.08.2007 |
| Amoniakas, bevandenis | 7664-41-7 | Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 14 mg/m3, 20 ppm Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 36 mg/m3, 50 ppm | 2000-39-EC | 08.06.2000 |

PNEC (prognozuojama neturinti poveikio koncentracija)

| PNEC vanduo – gėlas vanduo | : | 0,0011 mg/l |
| --- | --- | --- |
| PNEC vanduo – jūros vanduo | : | 0,0011 mg/l |
| PNEC vanduo – trumpalaikis patekimas į vandenį | : | 0,089 mg/l |

DNEL (išvestinis neturintis poveikio dydis)

Darbuotojams:

| Trumpalaikis – sisteminis poveikis, patekus ant odos | : | 68 mg/kg/d |
| --- | --- | --- |
| Trumpalaikis – sisteminis poveikis, įkvėpus | : | 47.6 mg/m3 |
| Trumpalaikis – vietinis poveikis, įkvėpus | : | 36 mg/m3 |
| Ilgalaikis – sisteminis poveikis, patekus ant odos | : | 68 mg/kg/d |
| Ilgalaikis – sisteminis poveikis, įkvėpus | : | 47.6 mg/m3 |
| Ilgalaikis – vietinis poveikis, įkvėpus | : | 14 mg/m3 |

Gyvenamoji aplinka:

| Trumpalaikis – sisteminis poveikis, patekus ant odos | : | 68 mg/kg/d |
| --- | --- | --- |
| Trumpalaikis – sisteminis poveikis, įkvėpus | : | 23,8 mg/m3 |
| Trumpalaikis – sisteminis poveikis, nurijus | : | 6,8 mg/kg/d |
| Trumpalaikis – vietinis poveikis, įkvėpus | : | 7,2 mg/m3 |
| Ilgalaikis – sisteminis poveikis, patekus ant odos | : | 68 mg/kg/d |
| Ilgalaikis – sisteminis poveikis, įkvėpus | : | 23,8 mg/m3 |
| Ilgalaikis – sisteminis poveikis, nurijus | : | 6,8 mg/kg/d |
| Ilgalaikis – vietinis poveikis, įkvėpus | : | 2,8 mg/m3 |

Techninės priemonės

Užtikrinti tiekiamąją ir ištraukiamąją ventiliaciją darbo patalpose.

Asmens apsaugos priemonės

| Kvėpavimo takų apsauga | : | Esant pavojingoms koncentracijoms aplinkoje, naudoti orą gryninančius kvėpavimo aparatus, pilnai veidą dengiančią kaukę su filtrais ABEK (EN 14387). Arba dujokaukę su oro padavimu. |
| --- | --- | --- |
| Pastabos | : | Naudoti tik patvirtintas ir patikrintas pagal ES standartus dujokaukes. |

Rankų apsauga

| Medžiaga: | : | Audinys. |
| --- | --- | --- |
| Pastabos | : | Pirštinių parinkimas priklauso nuo medžiagos koncentracijos, medžiagos savybių ir darbo specifikos. Dėl tikslesnės informacijos apie apsauginių pirštinių savybes, kreiptis į gamintoją. |
| Akių apsauga | : | Gerai priglundantys, pilnai akių plotą dengiantys apsauginiai akiniai. |
| Pastabos | : | Naudoti tik patvirtintus ir patikrintus pagal ES standartus apsauginius akinius (pvz.: EN 166). |
| Odos ir kūno apsauga | : | Pilnai kūną dengiantis apsauginis kostiumas, atsparus cheminiam poveikiui ir žemoms temperatūroms. Liepsną gesinanti, antistatinė apsauginė medžiaga. |
| Pastabos | : | Apsauginių darbo rūbų parinkimas priklauso nuo medžiagos koncentracijos ir kiekio darbo vietoje. |
| Higienos priemonės | : | Naudoti produktą laikantis pramoninės higienos ir saugos taisyklių. Vengti garų, dujų, aerozolių susidarymo. Vengti medžiagos patekimo į akis, ant odos ir rūbų. Dirbant su produktu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Per pertraukas ir po darbo plauti rankas. Saugoti odą. Naudoti švarius rūbus. |

- FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS.

Išvaizda

| Forma | : | suspaustos dujos. |
| --- | --- | --- |
| Spalva | : | bespalvės. |
| Kvapas | : | aštrus. |

Saugos rodikliai

| Lydimosi taškas/intervalas | : | 77,3 °C – 77,7 °C |
| --- | --- | --- |
| Virimo taškas/intervalas | : | 33,4 ºС |
| Kritinė temperatūra (dujos) | : | 132,4 ºС |
| Žemutinė sprogimo riba | : | 15 % (vol) |
| Viršutinė sprogimo riba | : | 28 % (vol) |
| Užsiliepsnojimo temperatūra | : | 650 ºС |
| Tankis | : | 0, 771 g/l prie 20ºC |
| Garų slėgis | : | 8,611 hPa prie 20 °C |
| Tirpumas vandenyje | : | 5,31 g/l prie 25 ºС |
| Maišymasis su vandeniu (15 ºС) | : | Bet kokiu santykiu (>90 %) |
| pH | : | 10-12 (10 g/100 g vandens) |
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo | : | 0,23 prie 20 ºС |

- STABILUMAS IR REAKCINGUMAS.

| Vengtinos sąlygos | : | Šiluma, liepsna, kibirkščiavimas. Drėgmės susidarymas. |
| --- | --- | --- |
| Vengtinos medžiagos | : | Rūgštys, bazės, oksiduojančios medžiagos. |
| Pavojingi skilimo produktai | : | Gaisro metu: azoto oksidai. |
| Pavojingos reakcijos | : | Garai gali sudaryti su oru sprogius mišinius. |
| Stabilumas | : | Naudojant ir sandėliuojant tinkamomis sąlygomis, pavojaus dėl skilimo produktų nėra. |

- TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA.

Ūmus toksiškumas nurijus:

| Bevandenis amoniakas | : | LD50 (žiurkė): 350 mg/kg |
| --- | --- | --- |

| Odos dirginimas | : | Ėsdinantis poveikis. |
| --- | --- | --- |
| Akių dirginimas | : | Ėsdinantis poveikis. |

| Odos jautrinimas | : | Neturi jautrinančio poveikio. |
| --- | --- | --- |
| Kvėpavimo takų jautrinimas | : | Neturi jautrinančio poveikio. |

Kartotinių dozių toksiškumas: nurijus (ūmus / ilgalaikis)

| Bevandenis amoniakas | : | NOAEL (neturinti poveikio koncentracija) (ūmus poveikis, žiurkė): 68 mg/kg/d Poveikio trukmė: 4 savaitės. |
| --- | --- | --- |

Kartotinių dozių toksiškumas: įkvėpus (ūmus / ilgalaikis)

| Bevandenis amoniakas | : | NOAEC (neturinti poveikio koncentracija) (ilgalaikis poveikis; žiurkės patinas): 63 mg/m3 Poveikio trukmė: 50 dienų. |
| --- | --- | --- |

Kancerogeninis, mutageninis ir toksiškas reprodukcijai poveikis

| Mutageniškumas | : | Neturi mutageninio poveikio. |
| --- | --- | --- |
| Kancerogeniškumas | : | Neturi kancerogeninio poveikio. |
| Toksiškumas reprodukcijai | : | Neturi toksiško reprodukcijai poveikio. |
| Kita informacija | : | Gali dirginti kvėpavimo takus. |

- EKOLOGINĖ INFORMACIJA.

Toksiškumas žuvims:

| Bevandenis amoniakas | : | LC50 (Oncorhyncus mykiss): 0,89 mg/l Poveikio trukmė: 96 h |
| --- | --- | --- |

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams organizmams:

| Bevandenis amoniakas | : | EC50 (Daphnia magna): 101 mg/l Poveikio trukmė: 48 h |
| --- | --- | --- |

Ilgalaikis poveikis dafnijoms/žuvims:

| Bevandenis amoniakas | : | NOEC (neturinti poveikio koncentracija) (Daphnia magna): 0,79 mg/l Poveikio trukmė: 4 d |
| --- | --- | --- |
| Bevandenis amoniakas | : | NOEC (Oncorhyncus mykiss): 0,022 mg/l Poveikio trukmė: 73 d |
| Bioskaidomumas | : | Skaidosi biologiškai |

Kita ekologinė informacija

| Papildoma ekologinė informacija | : | Labai toksiškas vandens organizmams. Neleisti patekti produktui į kanalizacijos vamzdynus, vandens šaltinius ar dirvą. |
| --- | --- | --- |

- ATLIEKŲ TVARKYMAS.

| Šalinimo rekomendacijos | : | Šalinimas: Vykdomas pagal vietinius ar nacionalinius reikalavimus. Atliekų nepilti į kanalizacijos vamzdynus. Produktas ir jo tara turi būti šalinami (utilizuojami) laikantis visų saugos taisyklių. Nešalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Atliekų klasė priskiriama vartotojo, pagal produkto panaudojimo sritį. |
| --- | --- | --- |

- INFORMACIJA APIE GABENIMĄ.

Europos susitarimas, reglamentuojantis tarptautinį pavojingų krovinių pervežimą keliais (ADR)

| UN numeris | : | 1005 |
| --- | --- | --- |
| Prekinis pavadinimas | : | AMONIAKAS, BEVANDENIS |
| Klasė | : | 2 |
| Pakavimo grupė | : | - |
| Klasifikacinis kodas | : | 2ТС |
| Pavojaus identifikacinis numeris | : | 268 |
| Žymėjimas | : | 2.3((8)) |
| Ribojamas kiekis | : | - |
| Ribojimas tuneliams | : | C/D |
| Pavojingumas aplinkai | : | ne |
| Tarptautinio pavojingų krovinių pervežimo geležinkeliais, taisyklės (RID) |
| UN numeris | : | 1005 |
| Prekinis pavadinimas | : | BEVANDENIS AMONIAKAS |
| Klasė | : | 2 |
| Pakavimo grupė | : | - |
| Klasifikacinis kodas | : | 2ТС |
| Pavojaus identifikacinis numeris | : | 268 |
| Žymėjimas | : | 2.3 ((8))((13)) |
| Ribojamas kiekis | : | - |
| Pavojingumas aplinkai | : | ne |
| Tarptautinė oro transporto asociacija (IATA) |
| UN numeris | : | 1005 |
| Prekinis pavadinimas | : | Amoniakas, bevandenis |
| Klasė | : | 2 |
|  |  | Draudžiama gabenti |
| Tarptautinis pavojingų krovinių gabenimo jūrų keliais, kodeksas (IMDG) |
| UN numeris | : | 1005 |
| Prekinis pavadinimas | : | AMONIAKAS, BEVANDENIS |
| Klasė | : | 2,3 |
| Pakavimo grupė | : | - |
| Žymėjimas | : | 2.3 ((8)) |
| Numeris EmS 1 | : | F-C |
| Numeris EmS 2 | : | S-U |
| Jūrinis teršalas | : | ne |

- INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ.

Ženklinimas pagal EB Reglamentą Nr.1272/2008

| Pavojingumo simboliai | : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Signalinis žodis | : | Pavojus. |
| Pavojingumo frazės | : | H221: Degios dujos |
|  |  | H280: Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti. |
|  |  | H331: Toksiška įkvėpus. |
|  |  | H314: Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. H400: Labai toksiška vandens organizmams. |
|  |  | EUH071: Ėsdina kvėpavimo takus. |
| Atsargumo frazės | : | Dėl prevencijos: |
|  |  | P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti. |
|  |  | P260: Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. |
|  |  | P264: Po naudojimo kruopščiai nuplauti vandeniu. |
|  |  | P271: Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. |
|  |  | P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką. |
|  |  | P280: Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. |
|  |  | Dėl reakcijos: |
|  |  | P301+P330+P331: PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. |
|  |  | P303 + P361 + P353: PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. |
|  |  | P304 + P340: ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. |
|  |  | P305 + P351 + P338: PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. |
|  |  | P310: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. |
|  |  | P377: Dujų nuotėkio sukeltas gaisras: Negesinti, nebent nuotėkį būtų galima saugiai sustabdyti. |
|  |  | Dėl laikymo: |
|  |  | P403 + P233: Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. P405: Laikyti užrakintą. P410 + P403: Saugoti nuo saulės šviesos. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. |
|  |  | Dėl šalinimo: |
|  |  | P501: Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal nacionalinių teisės aktų reikalavimus. |

Žymėjimas pagal EB direktyvą67/548/EEC:

| Simboliai | : | T | Toksiška. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N | Pavojinga aplinkai. |
| Rizikos frazės (R-frazės) | : | R10 | Degi. |
|  |  | R23 | Toksiška įkvėpus. |
|  |  | R34 | Nudegina. |
|  |  | R50 | Labai toksiška vandens organizmas. |
| Saugos frazės (S-frazės) | : | S1/2 | Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje. |
|  |  | S9 | Pakuotę laikyti gerai vėdinamoje vietoje. |
|  |  | S16 | Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti. |
|  |  | S26 | Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. |
|  |  | S36/37/39 | Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. |
|  |  | S45 | Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma, parodyti šią etiketę). |
|  |  | S61 | Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais). |

Pagrindinė informacija, nurodyta etiketėje:

| Specialus žymėjimas mišiniams | : | Tik profesionaliam naudojimui |
| --- | --- | --- |
| Direktyva Seveso (96/82/EC) | : |  | Кiekis 1 | Кiekis 2 |
|  |  | Toksiškas | 50 t | 200 t |
|  |  | Pavojingas aplinkai. | 100 mg | 200 t |
|  |  | Degus | 5,000 t | 50,000 t |

Valstybinis reglamentavimas

| Kitos rekomendacijos | : | Atsižvelgti į Direktyvos Nr. 94/33/EC dėl jaunų darbuotojų apsaugos darbo vietose, reikalavimus. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Atsižvelgti į Direktyvos Nr. 92/85/EEC dėl nėščiųjų apsaugos ir sveikatos darbo vietose, reikalavimus. |

- KITA INFORMACIJA.

Pilnas rizikos frazių sąrašas (žr. 2 ir 3 skirsniai)

| R10 | Degus |
| --- | --- |
| R23 | Toksiška įkvėpus |
| R34 | Nudegina |
| R50 | Toksiška vandens organizmams |

# Text boxes

Savivaldybė 69551,

CS darbuotojas 69503,

8 614 14989

Amofoso cecho viršininkas 33433

8 686 74846

Priešgaisrinės saugos tarnyba

001, 33217

8 687 83314

Pamainos viršininkas -dispečeris

33407, 33389, 33448

8-614 59591

Amoniako sandėlio v – kas

33511

8 687 75048

Amofoso cecho gamybos meistras 6238, 6425

Generalinis direktorius 33345

8 698 10084

### Technikos direktorius

33553, 33500

8 698 13477

Priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos skyriaus  v-kas 6004, 6635,                   8 687 83313

Jonavos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba tiesioginiu telefonu ir BPC 112

### GTA direktorius

8 698 00502

33565

Ūkio transporto cecho viršininkas

33395  8 686 58216

Aplinkos apsaugos skyriaus viršininkas

33477, 8 698 10087

Sveikatos punktas

003, 33 226,                   8 687 81033

Valstybinė darbo inspekcija

8 34956688

8 37 338506

8 686 76600

UAB „Jonavos skydas“ bud. adm. patalpose 33615

UAB „Jonavos skydas“ direktorius 33002, 8620 96439

### DS ir AA direktorius

8 686 86168

Jei uždujinimas gresia   7 ir 8 sektoriams:

įjungiama informavimo sistema 7, 8 ar 7 ir 8 sektoriams. Jeigu informavimą neįjungė Amofoso cechas.

Jonavos m. ir raj. gyventojų perspėjimas vykdomas paleidžiant PSS

( motorines sirenas MS).

Šalia gamyklos esančių įmonių perspėjimas vykdomas telefonais, nurodytais priede Nr. 8.

Amoniako sandėlio darbuotojas 33219, 33230,

8 687 75058

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas 852717511, 852717512; fax 85 271 7513

8 610 02359

Kauno apskrities. priešgaisrinės saugos valdybos CSS

8 655 35412

8 615 29781

### Gamybos direktorius

33340, 8 686 74847

Jonavos rajono aplinkos apsaugos agentūra

50478, 8 686 03703

Jei uždujinimas gresia 1, 2, 3, 4, 5, 6 sektoriams, spec. telefonu Nr. 6633 arba per bendrovės garsiakalbius praneša tekstą: Dėmesio! Dėmesio! Išsiliejo amoniakas! Išsiliejo amoniakas! Uždujinimas gresia ..... sektoriams. Informaciją perdavė (pareigos, vardas, pavardė).

UAB „Jonavos krašto televizija“

Tel. 8-698-47430

Fax. 8 347 56894.

Kauno aps. priešgaisrinės saugos valdybos CSS

8 655 35412

8 615 29781

Pamainos viršininkas - dispečeris

33407, 33389, 33448

8-614 59591

Sveikatos punkto budintis

003 arba 33226

8 687 81033

Technikos direktorius

8 698 13477

### Amofoso cecho viršininkas

8 686 74846

Priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos tarnybos v-kas  8 687 83313

Amofoso cecho  amoniako sandėlio viršininkas

8 687 75048

Ūkio transporto cecho

viršininkas

8 686 58216

Jei uždujinimas gresia   7 ir 8 sektoriams:

Valdymo pulto pagalba įjungiama informavimo sistema 7, 8 ar 7 ir 8 sektoriams. Jeigu informavimą neįjungė Amofoso cechas.

UAB „Jonavos skydas“ bud. adm. patalpose 33615,

UAB „Jonavos skydas“ direktorius 33002,

8 620 96439

m. ir raj. gyventojų perspėjimas paleidžiant PSS (motorines sirenas MS)

Amoniako sandėlio darbuotojas 33 219,   33 230, 8 687 75058

Bendrovės priešgaisrinės ir civilinės saugos skyrius

001, 33 217

8 687 83314

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas

852717511, 852717512;  fax 85 271 7513

8 61002359

Savivaldybė 69551

CS darbuotojas 69503,

8 614 14989

### Generalinis direktorius

8 698 10084

### GTAD direktorius

8 698 00502

Gamybos direktorius

8 686 74847

Aplinkos apsaugos skyriaus viršininkas

8 698 10087

Šalia gamyklos esančių įmonių perspėjimas vykdomas telefonais, nurodytais priede Nr. 8.

UAB „Jonavos krašto televizija“

Tel. 8-698-47430

Fax. 8 347 56894

Amofoso cecho gamybos meistras

33 238, 33 425

Jonavos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba tiesioginiu telefonu ir BPC 112

Jei uždujinimas gresia 1, 2, 3, 4, 5, 6 sektoriams, spec. telefonu Nr. 6633 arba per bendrovės garsiakalbius praneša tekstą: Dėmesio! Dėmesio! Išsiliejo amoniakas! Išsiliejo amoniakas! Uždujinimas gresia ..... sektoriams. Informaciją perdavė (pareigos, vardas, pavardė).

Jonavos rajono aplinkos apsaugos agentūra 50478

mob. 8-686-03703

DS ir AAD direktorius

8 686 86168

Valstybinė darbo inspekcija

8 349 56688

8 37 338506

8 686 76600

Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisija

Komisijos pirmininkas

Administracijos direktorius

Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas

Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras

Centro koordinatorius

Savivaldybės teritorijoje esančios valstybės ir savivaldybės įstaigos ir institucijos

Ūkio subjektai;

Kiti CSS subjektai

Gelbėjimo darbų vadovas

Darbų koordinavimo štabas

# ESK pirmininkas

Tel: (8 600) 53 336: 8 346 20450

# Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

Tel: (8 617) 75 550: 8 346 20 479

Vyr. specialistas civilinei saugai

Tel.: (8 698) 28 705; 8 346 20486;

Faksas: 8 346 20486; 8 346 51 244

Seniūnijos

Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atsakingas pareigūnas

tel. 01; 837 302696; Omnitel - 101; Bitė ir Tele 2 - 011

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Situacijų koordinavimo skyrius

tel. 85 2717511; 85 2120635

Bendrasis pagalbos centras

tel. 112

Kauno APGV Kaišiadorių rajono priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba

tel. 01; 8 346 60322; Omnitel - 101; Bitė ir Tele 2 - 011

Kauno AVPK Kaišiadorių rajono policijos komisariatas

tel. 112; nuolatos reaguojančio ekipažo Nr. 8 683 40542;

VšĮ Kaišiadorių  rajono GMP stotis

tel. 03; 8 346 60095; Omnitel - 103; Bitė ir Tele 2 - 033

# Kaimyninės savivaldybės

# Informacijos apie prognozuojamą arba susidariusią ekstremalią situaciją

# ar ekstremalų įvykį šaltinis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM

darbo t. (8 5) 271 5211, 271 5212

faksas (8 5) 271 5213,

el. p. sks@vpgt.lt; ems@vpgt.lt

Vyresnysis specialistas (civilinei saugai)

Rimas Kiselys

darbo t. 20486, mob. t. (8-698) 28705

el. p. rimas.kiselys@kaisiadorys.lt

Savivaldybės administracija

tel. 20221, faksas 20450

ESK vadovas

Direktorius Česlovas Neviera,

darbo t. 20221, mob. t. (8-617) 75550

Kauno APGV Kaišiadorių priešgaisrinė

gelbėjimo tarnyba

darbo t. 112, (8-346) 53650

mob. t. (8-687) 744513

Informacijos apie prognozuojamą arba susidariusią ekstremalią situaciją ar ekstremalų įvykį šaltinis

Seniūnijos

Kauno AVPK Kaišiadorių r. policijos komisariatas

Viršininko mob. t. (8-618) 44278, nuolatos reaguojančio ekipažo Nr. 8 683 40542; 112.

KAUNO rajono savivaldybės administracija

darbo t. (8-37) 305502; mob.t. (8-698) 33531, faksas (8-37) 311093. El.p. direktorius@krs.lt

Kauno APGV Civilinės saugos skyrius

darbo t. (8-37) 228019, 209427

faksas (8-37) 209427

el. p. a.ziminskas@vpgt.lt

JONAVOS rajono savivaldybės administracija

darbo t. (8-349) 41402, mob.t. (8-698) 21 172, faksas (8-460) 40 217.

El.p. direktorius@jonava.lt

PRINCIPAS

(teritorinis, pagal gyvenamąją vietą, pagal darbo vietą)

GYVENTOJŲ EVAKAVIMAS

Laikinasis, ilgalaikis, negrįžtamasis

PER GYVENTOJŲ SUSIRINKIMO PUNKTUS (PLANINGAI)

TIESIOGIAI (SKUBIAI)

Gyventojai (darbuotojai) evkuojami tiesiai iš gyvenamųjų namų (darbo vietų)

Fiziniams

asmenims

priklausančiu transportu

TRANSPORTU

Fizinių asmenų

Juridinių asmenų

Valstybės (savivaldybės)

Pėsčiomis

Juridiniams

Asmenims

priklausančiu transportu

Valstybei

(savivaldybei)

priklausančiu

transportu

LAIKINOJO APGYVENDINIMO VIETA (EVAKUOTŲ GYVENTOJŲ PRIĖMIMO VIETA)